勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

107年度自辦在職進修訓練甄試考卷

自來水管配管班試卷編號-█01

(107年5月12日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分，答錯不扣分）考試不得使用計算機。

| 題號 | 試 題 |
| --- | --- |
| 01. | 平面圖上符號是表示(A)上向彎管(B)下向彎管(C)左向彎管(D)右向彎管。 |
| 02. | 管路平面圖上的指北標都畫在圖面的(A)正中間(B)右下方(C)左下方(D)右上方。 |
| 03. | 鐵螺紋彎頭的符號為(A)(B)(C)(D)。 |
| 04. | 消防水管的表示法為(A)-F-(B)_-O-(C)-W-(D)-G-。 |
| 05. | 於 1:5 比例尺之管線平面圖上，量得長為 18 公厘，則其實長應為幾公厘(A)90(B)75(C)45(D)18。 |
| 06. | 管線圖上之 SSP 代號，係代表(A)鍍鋅鋼管(B)黑鐵管(C)不銹鋼管(D)銅管。 |
| 07. | 下列 PVCP 管各標稱管徑中，哪一種管徑不存在(A)〞(B)〞(C)〞(D)3〞。 |
| 08. | 工程施工完成後所繪之圖稱為(A)設計圖(B)施工圖(C)驗收圖(D)竣工圖。 |
| 09. | 管之內壁圓滑而阻力最小之管是(A)鉛管(B)塑膠管(C)鑄鐵管(D)鋼管。 |
| 10. | 一般所稱 1/2"的管，該數值乃為(A)外徑(B)內徑(C)標稱徑(D)(外徑+內徑)÷2。 |
| 11. | 下列何者不屬於塑膠類管(A)PEP(B)PVCP(C)PBP(D)CIP。 |
| 12. | 鏨削切斷法可用於何種材質的管(A)塑膠管(B)鑄鐵管(C)鍍鋅鋼管(D)黃銅管。 |
| 13. | 塑膠管之膨脹係數較鋼管為(A)大(B)相同(C)小(D)不一定。 |
| 14. | 挖掘管溝如遇土質鬆軟之處，為防崩塌應做何種設施(A)連續壁(B)擋土板(C)砌石(D)堆土。 |
| 15. | 電氣火災時，宜用何種消防器材滅火(A)水(B)乾砂(C)二氧化碳滅火器(D)泡沫滅火器。 |
| 16. | 下列各閥何種用以調節流量(A)閘閥(B)止回閥(C)球閥(D)安全閥。 |
| 17. | 搬運大而笨重之管件時，為求安全且迅速到達目的地，下列何者為錯誤(A)準備安全放置地點(B)考慮 搬運時之操 作方向(C)選擇經過路線(D)以挖土機搬運。 |
| 18. | 80 公厘鋼管，以鞍座分接時，最大容許鑽孔徑為幾公厘(A)25(B)32(C)40(D)50。 |
| 19. | 下列何種敘述為錯誤(A)塑膠管可加熱擴管(B)不銹鋼管可用氣銲銲接(C)鋼管可加熱彎曲(D)銅管可用錫銲連接。 |
| 20. | 經切管器割切之管口，宜用何種工具去除毛邊(A)鐵剪刀(B)鋰魚鉗(C)擴管器(D)管鉸刀。 |
| 21. | 有一材料之規格若標示為 OD20 ㎜，表示(A)標稱管徑 20 ㎜(B)外徑 20 ㎜(C)內徑 20 ㎜(D)管厚 20 ㎜。 |
| 22. | 塑膠管熱間接合之擴口作業，管受熱最先呈現的現象是(A)端口擴張(B)管體軟化(C)管表面油亮化(D)管端起泡。 |
| 23. | 下列何者不是管切口研磨整修工具？(A)砂輪機(B)銼刀(C)鉸刀(D)鋼鋸。 |
| 24. | 10 公尺長度管路之兩端高低差為 40 公分時，其坡度為(A)1/5(B)1/15(C)1/25(D)1/35。 |
| 25. | 蓄水池及游泳池等之供水應採跌水式，其進水管出口應高出溢流面適當間距，唯管徑 50 公厘以下時，其間距不得小於幾公厘(A)25(B)35(C)50(D)65。 |
| 26. | 自來水用戶給水管路為防止逆流，須裝設(A)旋塞閥(B)安全閥(C)球閥(D)止回閥。 |
| 27. | 裝配於水塔進水管出口，當達到滿水位時，可自動截斷水流的閥為(A)止回閥(B)安全閥(C)減壓閥(D)浮球閥。 |
| 28. | 從鑄鐵配水管上直接鑽孔分接 ψ40 公厘給水管,則配水管口徑最小應為幾公厘(A)100(B)150(C)200(D)250。 |
| 29. | 機械接頭壓圈配件包括那些材料？(A)T 型螺栓、膠圈、螺帽(B)六角螺栓、膠圈、螺帽(C)T 型螺栓、墊片、螺帽(D)六角螺栓、墊片、螺帽。 |
| 30. | ψ80 ㎜鋼管以夾口分接時，可裝接最大夾口管徑為(A)25㎜(B)32㎜(C)40㎜(D)50㎜。 |
| 31. | 凸緣接頭所用墊料之厚度最少為幾公厘(A)5(B)4(C)3(D)2。 |
| 32. | 下列四種接頭，何者較易脫落(A)凸緣接頭(B)電銲接頭(C)螺紋接頭(D)機械接頭。 |
| 33. | 石墨鑄鐵管以套管接合時，下列敘述何者為正確(A)套管內兩管不得有間隙(B)套管內兩管端各距套管口50㎜(C)一管端在套管中央一管端則自由設置(D)套管中心應置於兩管間隙中央。 |
| 34. | 2 吋以上鋼管連接時，以何種方式接合較為適宜(A)機械接合(B)電融接合(C)銲接接合(D)臼口接合。 |
| 35. | 鑄鐵管機械接頭接合時，將押圈清理乾淨後套入管身插口之位置，距插口端約多少公分為最適宜(A)5～7(B)8～10(C)15～18(D)25～30。 |
| 36. | ψ100 公厘配管何種管所用鋼吊桿之直徑應為幾公厘(A)8(B)12W(C)18(D)24。 |
| 37. | 配管時使用假管支撐固定之作業為(A)高架管路(B)埋設管路(C)立上管路(D)下向管路。 |
| 38. | 有給水管、冷凝管、排水管同時貫穿屋樑，下列敘述何項為正確(A)必須使各管在同一水平線(B)所有管可共同預 留一套管(C)應考慮各管的坡度(D)各管應緊密排列在一起。 |
| 39. | 鋼管塗刷底漆後，至少須經多少分鐘才可包覆柏油(A)20(B)30(C)40(D)50。 |
| 40. | 裝在露天之管路應塗敷﹝刷﹞下列何物加以防護為佳(A)塗敷機油(B)塗敷黃油(C)油漆(D)塗刷防銹油。 |
| 41. | 管路油漆時，應考慮主要之氣候因素為(A)氣溫(B)氣壓(C)濕度(D)日照。 |
| 42. | 下列何種管路系統不需要保溫包紮(A)蒸汽(B)通氣(C)熱水(D)冷凍。 |
| 43. | 管線經過寒凍地帶，必須對管線施以下列何種措施(A)防火措施(B)保冷措施(C)絕緣措施(D)防凍措施。 |
| 44. | 漏水試驗中所測容許漏水量與何者無關(A)接頭數(B)管徑(C)壓力(D)閥体。 |
| 45. | 採用沖水閥式大便器時，使用壓力至少應保持多少㎏ f/㎝ (A)0.3(B)0.5(C)0.7(D)0.9。 |
| 46. | 欲測兩支管之直徑是否相同，應使用何種工具(A)角尺(B)圓規(C)卡鉗(D)直尺。 |
| 47. | 配管種類多時，皆塗以不同顏色加以識別，通常裝設氯水之管線識別顏色為(A)綠色(B)紅色(C)淺藍色(D)黃色。 |
| 48. | 水管壓力試驗應於管線末端利用何種物件作為止水(A)制水閥(B)控制閥(C)止回閥(D)臨時封口盲板。 |
| 49. | 自來水管裝接完成進行水壓試驗前，水管應先做何項作業(A)消毒(B)輸氣(C)清洗(D)計量。 |
| 50. | 職業道德必須具備哪一種行為(A)私利行為(B)暴利行為(C)合法行為(D)機會行為。 |
| 交卷時請連同答案卷一起繳回 |

自來水管配管班答案卷編號-■01

選擇題（單選）共50題；每題2分(不倒扣)

| B | D | B | A | A | C | C | D | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| D | B | A | B | C | C | D | C | B | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| B | C | D | C | C | D | D | B | A | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| D | D | D | C | C | C | A | C | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| C | B | D | D | D | C | D | D | C | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |