勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

107年度自辦在職進修訓練甄試考卷

人機介面控制應用班試卷編號-■02

(107年5月12日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分，答錯不扣分）考試不得使用計算機。

| 題號 | 試 題 |
| --- | --- |
| 01. | 兩線連接時最好最方便之方式是(A) 用絞接 (B) 用銲接 (C) 用壓接 (D) 用掛接 |
| 02. | 同電位不同線徑之導線同接於一端點時下列何者為誤(A) 只能接二條線 (B) 壓接端子須完 全相同 (C) 端子放置方向須正確 (D) 線徑大者放在下方，小者在上方 |
| 03. | 變壓器之一次與二次之線圈匝數比為10:1，一次線圈自感量為10mH，則二次線圈自感量為 (A) 1mA (B) 10mH (C) 0.1mH (D) 0.01mH |
| 04. | 直流電機之電刷採用碳質電刷之原因為其接觸電阻大可減低換向片之(A) 短路電壓 (B) 電抗(C) 短路電流 (D) 電功率 |
| 05. | 下圖連接之三個10Ω電阻，若加200V三相平衡電壓時，所消耗有效功率(KW)約為(A) 21 (B)18 (C) 12 (D) 4 |
| 06. | 電線300MCM之截面積約相當於(A) 300 (B) 250 (C) 200 (D) 150 m㎡ |
| 07. | 左圖中(A) A端子表示正極 (B) B端子表示正極 (C) 電晶體符號 (D) AB為交流端 |
| 08. | 下列何者非人機介面之特性(A) 取代傳統面板 (B) 取代傳統SENSOR (C) 省配線 (D) 可作數值資料輸入 |
| 09. | 鍺二極體之順向電壓約為(A) 0.2～0.3V (B) 0.6～0.7V (C) 1V (D) 1.5V |
| 10. | 俗稱兩分電磁閥，請問兩分指的是(A) 接口口徑PT1/8( (B) 接口口徑1/4( (C) 電磁閥線圈數 (D) 電磁閥體重量 |
| 11. | 氣壓控制閥所產生的噪音，要如何抑制(A) 提高排氣速度 (B) 提高進氣壓力 (C) 升高排氣口背壓 (D) 提高進氣速度 |
| 12. | 在專案設計中希望增加一個換頁功能的開關必須選擇(A) Bit開關 (B) Word開關 (C) 切換開關 (D) 功能開關 |
| 13. | 人機介面的內部D-Script設定，只能於B5的畫面做計算功能需建置哪一種手稿(A) 全區D-Script (B) D-Script (C) 全區D-Script + D-Script (D) 不需設定即可運作 |
| 14. | 工程圖之尺寸標註表示(A) 弧長 (B) 弦長 (C) 公差 (D) 粗糙度 |
| 15. | 電容器串聯後其電容之總值為 (A) (B) (C) (D) |
| 16. | 噪音之強度，以那一種單位表示(A) dB (B) Lux (C) Hz (D) bar |
| 17. | 下列何者不是電氣安全接地的主要目的(A) 防止靜電產生異常電壓 (B) 防止機械遭受到電擊損壞 (C) 提供負載電流迴路 (D) 防止火災及爆炸 |
| 18. | 依據巴斯噶(Pascal’s low)原理，容器內液面受外力加壓時，則液內任何一點的壓力對容器壁之作用力 方向為 (A) 平行 (B) 垂直 (C) 斜向 (D) 任何方面 |
| 19. | Cv值為4.5的滑柱閥，其有效斷面積為多少mm2(A) 36 (B) 49 (C) 62 (D) 76 |
| 20. | 一氣壓缸活塞截面積5cm2，受6bar壓力，以5cm/s之速度前進，其理論最大推力為(A) 30kgf (B) 3kgf (C) 30N (D) 300N |
| 21. | 下列各符號所代表的控制閥何者常開式 (A)(B) (C)(D) 都不是 |
| 22. | 3/2位閥在迴路控制中主要是作(A) 引導 (B) 開關 (C) 自保 (D) 記憶 用 |
| 23. | 空氣調理組之使用周圍溫度不可超過(A) 50℃ (B) 70℃ (C) 80℃ (D) 90℃ |
| 24. | 使用鐵鎚，手應儘量握在靠近手柄的(A) 前端 (B) 中間 (C) 尾端 (D) 最舒適的位置 |
| 25. | TRIAC元件為(A) 五層三端 (B) 四層三端 (C) 三層三端 (D) 二層三端 半導體 |
| 26. | DC24V的電磁閥，其電流值為240mA，則其消耗功率為(A) 5760W (B) 576W (C) 57.6W (D)5.76W |
| 27. | 高壓空氣貯槽排放閥每隔多久應操作試驗一次(A) 一年 (B) 半年 (C) 3個月 (D) 二年 |
| 28. | 大圓表示(A) 止回閥 (B) 能量轉換 (C) 儀表(D) 輥輪 |
| 29. | 如下圖之裝置W為運動体之重量，氣壓缸以推力F推運動体以v速度衝撞油壓緩衝器，經過S的距離後停止，請問其吸收的能量(A) Wv2/2g (B) Wv2/2gFS (C) Wv2/2gWS (D)Wv2/2g2FS |
| 30. | 圖中表示(A) 全等 (B) 限制 (C) 互斥或 (D) 反或 邏輯 |
| 31. | 硬材料鑽唇角度(A) 要減少 (B)要增加 (C) 任意均可 (D) 與材質無關 |
| 32. | 1M(是表示(A) 103( (B) 104( (C) 106( (D) 1012( |
| 33. | 所謂壓力開閥的遲滯性，指的是什麼(A) 壓力開關ON和OFF之間的壓力差 (B) 壓力開關到達設定壓力所需之時間 (C) 壓力開關實際動作壓力和設定壓力之差 (D) 壓力開關到達設定壓力後到電氣接點導通所需時間 |
| 34. | 雇用勞工人數在(A)30人 (B) 40人 (C) 50人 (D) 60人 以上，100人以下之事業單位，應設勞工安全衛生管理員 |
| 35. | LB80(100的LB代表什麼意義(A) 規格 (B) 廠商代號 (C) 按裝型式 (D) 英文Lift Back的縮寫 |
| 36. | 左圖是(A) 壓力 (B) 流量 (C) 快速排放 (D) 方向控制閥 |
| 37. | Ya(t)之控制迴路何者正確(A)(B)(C)(D) |
| 38. | 一般工程製圖最常採用第幾角法(A) 一、三 (B) 二、三 (C) 三、四 (D) 一、四 |
| 39. | 間接作動電磁閥的符號(A) (B) (C) (D) |
| 40. | 氣壓壓力範圍在15bar以上時主要用於(A) 感測 (B) 清潔 (C) 特別 (D) 常壓 之用途 |
| 41. | 一般壓縮空氣水平管路安裝時，為冷凝結水能順利排放，應將管路向下傾斜(A) 1~2% (B)3~5% (C) 6~8% (D) 8~10% |
| 42. | 快速接頭的使用要求，下列何者不適合(A) 簡便 (B) 迅速 (C) 增壓 (D)牢靠 |
| 43. | 相對濕度，應使用(A) 濕球溫度計 (B) 乾球溫度計 (C) 乾、濕球溫度計 (D) 水銀溫度計換算求得 |
| 44. | 左圖之邏輯表示是(A) Y=a+b (B) Y=a(b (C) Y=a((b (D) Y=a(+b |
| 45. | 左圖表示表面粗糙度為 (A) 精切面 (B) 光胚面 (C) 粗切面 (D) 細切面 |
| 46. | 一般鋸切碳鋼其推鋸每分鐘最好的次數是(A) 15~20次 (B) 30~40次 (C) 50~60次 (D) 100~120次 |
| 47. | 利用三用電表歐姆檔量測電晶體接腳時，第一腳接黑棒，紅棒分別接二、三支腳時，均為很小電阻，則 第一支腳為(A) 基極 (B) 集極 (C) 射極 (D) 陰極 |
| 48. | 電感、電容和電阻三者串聯諧振時，何者正確(A) 純電阻性 (B) 電流最小 (C) 電感抗為 (D)電容抗為 |
| 49. | 雙金屬片溫度控制系統，控制溫度的方法是利用二種金屬的(A) 膨脹 (B) 導電 (C) 熱傳導(D) 熱電壓 係數不相等 |
| 50. | 兩只AC110V，功率為60W的燈泡，如下圖方式接線，請問實際上每一只燈泡的消耗功率為多少(A) 120W (B) 60W (C) 30W (D) 以上皆非 |
| 交卷時請連同答案卷一起繳回 |

人機介面控制應用班答案卷編號-■02

選擇題（單選）共50題；每題2分(不倒扣)

| C | B | C | C | C | D | B | B | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| C | D | B | A | D | A | C | B | D | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| B | B | A | C | A | D | A | B | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| B | C | A | A | C | D | B | A | D | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| A | C | A | B | D | C | A | A | A | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |