勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

107年度自辦在職進修訓練甄試考卷

工業配線-基礎班 試卷編號-■02

(107年5月12日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分，答錯不扣分）考試不得使用計算機。

| 題號 | 試 題 |
| --- | --- |
| 01. | 表示為(A)電晶體(B)二極體(C)矽控整流器(D)機械整流器 符號。 |
| 02. | 三相440V 15HP 50Hz 8極之電動機，其同步轉速為多少rpm？(A)500 (B)600 (C)720 (D)750。 |
| 03. | 下列何者為歐姆定律？(A)Q=1/2CV2 (B)I=V/R (C)P=VI (D)W=Pt 。 |
| 04. | 有一純電感電路，其電流與電壓關係，下列敘述何者正確？(A)電流超前電壓(B)電壓超前電流(C)電壓與電流同相(D)電壓與電流異相。 |
| 05. | 使用三用電表測定未知電壓時，其選擇開關先放置於(A)最低電壓處(B)中間位置 (C)任意位置(D)最高電壓處 再視其指示情形轉向適當電壓處。 |
| 06. | 將50V 電壓接於一電阻時，測得電流為2.5A，其電阻值為(A)50Ω(B)20Ω(C)12.5Ω(D)0.05Ω。 |
| 07. | 如下圖所示，若開關S閉合時，則AB間電阻值為多少Ω？(A)6(B)10(C)13(D)22。 |
| 08. | 低壓電路中漏電電流之單位為(A)MA(B)KA(C)A(D)mA。 |
| 09. | 有一R-L-C串聯電路，外加電壓110伏特，其電阻為11歐姆，電感抗為55歐姆，電容抗為55歐姆，其所消耗之功率為(A)733W(B)1100W(C)550W(D)2200W。 |
| 10. | 有一純電阻電路，其電流與電壓關係，下列敘述何者正確？(A)電流超前電壓(B)電壓超前電流(C)電壓與電流同相(D)電壓與電流異相。 |
| 11. | 以100/5比流器附安培表測量某負載電流，如比流器二次側之電流值為2安，則負載電流為多少安？(A)30(B)40(C)10(D)20。 |
| 12. | 電動機之有效功率為40W，功率因數為0.8，則其視在功率為(A)40VA(B)20VA(C)50VA(D)30VA。 |
| 13. | 三相AC220V 5HP 電動機，其無熔線開關之額定跳脫電流宜選用(A)15A(B)20A(C)30A(D)50A。 |
| 14. | 積熱型過載電驛跳脫原因係(A)受壓力差距動作(B)受光動作(C)受電磁吸力動作(D)受熱動作。 |
| 15. | 電阻R1、R2、R3 並聯總電阻值為何？(A)R1＋R2＋R3 (B)1/R1＋1/R2＋1/R3 (C)1/(1/R1＋1/R2＋1/R3) (D)1/(R1＋R2＋R3)。 |
| 16. | 決定導體電阻大小之主要因素為(A)導體之材質(B)導體之形狀(C)導體之顏色(D)導體之絕緣。 |
| 17. | 如下圖所示，若E、R1、R2 均保持不變，則R3 增加時，R2 中之電流將(A)增加(B)減少(C)不變(D)不一定。 |
| 18. | 有一電熱器，銘牌標示之額定電壓AC110V、消耗電功率1KW，其功率因數為(A)1(B)0.5(C)0(D)-1。 |
| 19. | 電動機、變壓器等設備所引起火災屬於(A)A 類(B)B 類(C)C 類(D)D 類。 |
| 20. | 控制盤運轉中有一組電磁接觸器之主接點燒毀而無法閉合時，則(A)可將該組接點短路後繼續運轉(B)可換裝較大額定之電磁接觸器(C)可暫時使用較小額定之接觸器替代(D)必需換裝同額定之電磁接觸器。 |
| 21. | A，B 兩導線，材質相同，A 的長度為B 的2 倍，B 的直徑為A 的2 倍，若A 的電阻為40Ω，則B 的電阻為(A)4Ω(B)5Ω(C)8Ω(D)16Ω。 |
| 22. | 裝置無熔線開關時(A)將開關置於ON 位置(B)將開關置於OFF 位置(C)將開關置於跳脫位置(D)將開關置於ON 位置且用膠布貼牢。 |
| 23. | 電磁開關積熱電驛，用於保護(A)線路短路(B)電動機過載(C)接地(D)漏電。 |
| 24. | 一度電相當於(A)用1 瓩的電力(B)100 瓦的電燈用1 小時(C)200 瓦的電燈用5 小時(D)1 瓩的電用5 小時。 |
| 25. | 如下圖所示，R ＝4Ω，R ＝6Ω 時，則通過4Ω 電阻之電流為多少安？(A)3(B)4(C)5(D)6。 |
| 26. | 通電開始計時的延時電驛，其計時到接點斷開的接點符號為：(A) (B) (C) (D)。 |
| 27. | 三相10HP電動機滿載使用中電源突然斷了一條，則該電動機(A)繼續運轉不受影響(B)速度不變但線路電流大增(C)立即停止運轉(D)減慢運轉，線路電流大增可能燒斷保險絲後停轉。 |
| 28. | 如圖所示之符號為(A)按鈕開關(B)限制開關(C)光電開關(D)切換開關 之接點。 |
| 29. | 兩只相同容量電容器並聯後，其等效總容量為單只電容量的(A)4 倍(B)2 倍(C)1.5 倍(D)0.5 倍。 |
| 30. | 將50V電壓接於一電阻時，測得電流為2.5A，其電阻值為(A)20Ω(B)12.5Ω(C)0.05Ω(D)50Ω。 |
| 31. | 電阻Ｒ與電抗Ｘ串聯接續，其總阻抗Z 為(A)(B) (C) (D) 。 |
| 32. | 正弦波經半波整流後，則其波形頻率為原波形之(A)2倍(B)不變(C)1/2倍(D)3倍。 |
| 33. | 需量契約用戶之需量時段，台電公司目前採用多少分鐘？(A)15(B)30(C)45(D)60。 |
| 34. | 交流電壓有效值為100V，其峰值電壓為(A)100/√2V(B)100V(C)100√2 V(D)200V。 |
| 35. | 如下圖所示，若開關S 閉合時，則AB 間電阻值為多少Ω？(A)6(B)10(C)13(D)22。 |
| 36. | 單相感應電動機加200V 電壓時，運轉電流為6A，功率因數為0.8，則其消耗電功率為(A)9.6KW(B)96KW(C)960KW(D)0.96KW。 |
| 37. | 頻率表在刻度盤上常以Hz 單位標示，其意為(A)每秒鐘之週波數(B)每分鐘之週波數(C)每刻鐘之週波數(D)每小時之週波數。 |
| 38. | 三相感應電動機如將三相電源任意更換二條則(A)速度增加(B)轉矩增加(C)轉向相反(D)速度減慢。 |
| 39. | 在電容性負載電路中，其電流較電壓(A)需視電路中電阻之大小而定(B)同步(C)超前(D)滯後。 |
| 40. | 使用單相二瓦特計測三相電功率，若W1＝W2 且均為正值，則此三相負載之功率因數為(A)0.5(B)0.7(C)0.866(D)1。 |
| 41. | (B)ｉ＝100sin(377ｔ＋α)之電流，其頻率為(A)50Hz(B)60Hz (C)100Hz (D)377Hz。 |
| 42. | 電感抗XL 之單位為(A)亨利(B)韋伯(C)歐姆(D)法拉。 |
| 43. | 三只電阻分別為10Ω、15Ω、25Ω，串聯後接於100V 之電源上，則25Ω 電阻所消耗之電功率為(A)4W(B)25W(C)100W(D)10W。 |
| 44. | 下列電動機之輸出額定值為非規格品者？(A)1HP(B)2HP(C)3HP (D)4HP。 |
| 45. | 三相4 極之感應電動機接於25Hz之電源時，其同步轉速應為多少rpm？(A)1800(B)1500(C)1200(D)750。 |
| 46. | 三相三線220V 低壓用戶使用1ψ220V 電動機，依規定以多少馬力為限？(A)1(B)3(C)5(D)10。 |
| 47. | 一只110V、1000W電熱絲與一只110V、500W電熱絲合用，如欲電爐產生110V，1500W時，應將二條電熱絲接成(A)串聯(B)T型接線(C)並聯(D)串並聯。 |
| 48. | P＝EI cosθ 式中，cosθ為電學中的 (A)三角函數(B)電功率(C)功率因數(D)虛功率。 |
| 49. | 三相220V△接線之感應電動機，欲接到三相380V 電源時，應改接為何種接線？(A)V(B)Y(C)雙△(D)雙Y。 |
| 50. | 電流表之接法為(A)與電路並聯(B)兩端短路(C)與負載串聯(D)與電源並聯。 |
| 交卷時請連同答案卷一起繳回 |

工業配線-基礎班答案卷編號-■02

選擇題（單選）共50題；每題2分(不倒扣)

| B | D | B | B | D | B | B | D | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| B | C | C | D | C | A | A | A | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| B | B | B | C | D | B | D | B | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| B | B | A | C | B | D | A | C | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| B | C | C | D | D | B | C | C | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |