(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：105.06.28

第一部份：基本資料

單位負責人：									    單位地址：

場地地址：                                      	電　話：

承辦部門（科系）：                                   場地聯絡人：

職類名稱及代號：   01300工業配線                    級  別： 	丙

申請本職類場地評鑑屬 □首次 □試題變動（調整） □場地遷移 □場地過期 □增加崗位數 □即將到期 □其他

本單位本職類級別合格場地： □ 無

□ 有，已有經評鑑合格      崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。

第二部分：申請單位自評

（一）、場地部分：

1.檢附位置圖：場地於單位所處之位置〈標示建物、樓層、確實位置〉。

2.檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，完成建置後，檢附工作崗位配置圖〈標試工作崗位數〉並佐以前視、後視、左視、右視四面之場地照片，貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量 / 規格） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | （乾粉）滅火器 | 藥劑需在有效期內，壓力足夠 | 數量： 具 效期： 年 月 日 壓力： □足夠 □不足夠 | 數量： 具 效期： 年 月 日 壓力： □足夠 □不足夠 □符合 □不符合 |
| 2. | 逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 應於醒目張貼平面圖、逃生路線及警語標示。 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示、逃生門窗 □緩降機或逃生梯(6樓以上) | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示、逃生門窗 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
| 3 | 檢定場地 | 1.場地面積含應檢人檢測區、監評人員評審區 2.每檢定崗位(含桌面及器具)長(深)1.4M及寬1M以上，走道寬度0.5M以上 3.增加崗位需以7人為一單元，增加崗位面積，依此類推。 | □檢定區、評審區同場地 □每檢定崗位(含桌面) 寬 M， 長(深) M， 走道寬度 M 測試箱體 □固定式 □可攜式：故障檢修檢測區及裝置配線檢測區可共用場地 | □檢定區、評審區同場地 □每檢定崗位(含桌面) 寬 M， 長(深) M， 走道寬度 M 測試箱體 □固定式 □可攜式 □符合 □不符合 |
| 4. | 應檢人休息區 | 至少應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 大樓(館) 室 座位： 位 | 大樓(館) 室 座位： 位 □符合 □不符合 |
| 5 | 電源系統 | 1.具備3ψ3W220VAC及單相110VAC。 2. 3ψ3W220VAC標明為接地系統或非接地系統。 3.若為接地系統標示接地相。 4.3ψ3W220VAC及單相110VAC加裝漏電斷路器(高速30mA 跳脫型)。 5.上列電源配置到每一工作崗位。 | □具備3ψ3W220VAC及單相110VAC。 □3ψ3W220VAC標明為接地系統或非接地系統。 □若為接地系統標示接地相。 □3ψ3W220VAC及單相110VAC加裝漏電斷路器(高速30mA 跳脫型)。 □上列電源配置到每一工作崗位。 | □具備3ψ3W220VAC及單相110VAC。 □3ψ3W220VAC標明為接地系統或非接地系統。 □若為接地系統標示接地相。 □3ψ3W220VAC及單相110VAC加裝漏電斷路器(高速30mA 跳脫型)。 □上列電源配置到每一工作崗位。 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：

| 工業配線 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 21 人 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （請評鑑人員逐項依實際數量、規格填列） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌或規格 |  |
| 故 障 檢 測：第一題 |
| 1-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 1-2 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 12 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-3 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18或替代品 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-4 | 栓型保險絲 | 3A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-5 | 輔助電驛 | 220VAC 4c接點 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-6 | 限時電驛 | 220VAC通電延時型瞬時1a延1c | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-7 | 限制開關 | 輪動式 1c接點 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-8 | 蜂鳴器 | 220VAC | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-9 | 端子台 | 3P 20A, 8P 20A, 20P 20A | 只 | 各3 | TB-1、TB-2、 TB-A | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-10 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 1-11 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 9 | PL1、PL2、PL3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-12 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 9 | PB1、PB2、PB3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-13 | 切換開關 | 30mmψ 2a2b | 只 | 3 | COS1二段式 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-14 | 過門端子台 | 20P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 故 障 檢 測：第二題 |
| 2-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 2-2 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-3 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-4 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18或替代品 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-5 | 栓型保險絲 | 3A附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-6 | 輔助電驛 | 220VAC 3c接點 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-7 | 限制開關 | 輪動式 1c接點 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-8 | 蜂鳴器 | 220VAC | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-9 | 比流器 | 100/5A | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-10 | 端子台 | 3P 20A,16P 20A | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-11 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 2-12 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 9 | PL1、PL2、PL3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-13 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 9 | PB1、PB2、PB3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-14 | 切換開關 | 30mmψ 2a2b | 只 | 3 | COS1二段式 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-15 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-16 | 交流電流表 | AC 0-100/5A | 只 | 3 | AM | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-17 | 電流切換開關 | 3ψ3W 2CT用 | 只 | 3 | AS | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 故 障 檢 測：第三題 |
| 3-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-2 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-3 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18或替代品 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-4 | 栓型保險絲 | 3A 附座 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-5 | 輔助電驛 | 220VAC 2c接點 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-6 | 限時電驛 | 220VAC通電延時型瞬時1a延時1c | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-7 | 限制開關 | 輪動式 1c接點 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-8 | 端子台 | 3P 20A | 只 | 12 | TB-1、TB-2、TB-3、TB-4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-9 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-A | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-10 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 3-11 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 12 | PL1、PL2、PL3、PL4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-12 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 6 | PB1、PB2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-13 | 切換開關 | 30mmψ 2a2b | 只 | 3 | COS1二段式 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-14 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 故 障 檢 測：第四題 |
| 4-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-2 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-3 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-4 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18 或替代品 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-5 | 栓型保險絲 | 3A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-6 | 輔助電驛 | 220VAC 2c接點 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-7 | 限時電驛 | 220VAC通電延時型瞬時1a延時1c | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-8 | 蜂鳴器 | 220VAC | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-9 | 端子台 | 3P 20A, 6P 20A, 12P 20A | 只 | 各3 | TB-1、TB-2、TB-A | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-10 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 4-11 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 9 | PL1、PL2、PL3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-12 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 9 | PB1、PB2、PB3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-13 | 過門端子台 | 12P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 故 障 檢 測：第五題 |
| 5-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 5-2 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-3 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-4 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18 或替代品 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-5 | 栓型保險絲 | 3A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-6 | 限時電驛 | 220VAC通電延時型瞬時1a延時1c | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-7 | 蜂鳴器 | 220VAC | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-8 | 比流器 | 100/5A | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-9 | 端子台 | 3P 20A | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-10 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-A | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-11 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 5-12 | 交流電流表 | AC 0-100/5A | 只 | 3 | AM | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-13 | 電流切換開關 | 3ψ3W 2CT用 | 只 | 3 | AS | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-14 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 12 | PL1-PL4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-15 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 6 | PB1-PB2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-16 | 切換開關 | 30mmψ 2a2b | 只 | 3 | COS1二段式 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-17 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 故 障 檢 測：第六題 |
| 6-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 6-2 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-3 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-4 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18 或替代品 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-5 | 栓型保險絲 | 3A附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-6 | 輔助電驛 | 220VAC 3c接點 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-7 | 限時電驛 | 220VAC通電延時型瞬時1a延時1c | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-8 | 蜂鳴器 | 220VAC | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-9 | 端子台 | 3P 20A | 只 | 12 | TB-1、TB-2、TB-3、TB-4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-10 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-A | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-11 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 6-12 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 12 | PL1、PL2、PL3、PL4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-13 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 6 | PB1、PB2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-14 | 切換開關 | 30mmψ 2a2b | 只 | 3 | COS1二段式 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-15 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 故 障 檢 測：第七題 |
| 7-1 | 器具板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 7-2 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-3 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A 2a2b | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-4 | 積熱型過載保護電驛 | TH-18 或替代品 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-5 | 栓型保險絲 | 3A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-6 | 輔助電驛 | 220VAC 2c接點 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-7 | 輔助電驛 | 220VAC 3c接點 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-8 | 限時電驛 | 220VAC通電延時型瞬時1a延時1c | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-9 | 限制開關 | 輪動式 1c接點 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-10 | 閃爍電驛 | 220VAC 1c接點 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-11 | 蜂鳴器 | 220VAC | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-12 | 端子台 | 3P 20A | 只 | 6 | TB-1、TB-2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-13 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-A | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-14 | 操作板 |  | 片 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-15 | 指示燈 | 220VAC 30mmψ | 只 | 12 | PL1、PL2、PL3、PL4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-16 | 按鈕開關 | 220VAC 30mmψ | 只 | 12 | PB1、PB2、PB3、PB4 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-17 | 過門端子台 | 16P 20A | 只 | 3 | TB-B | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 裝 置 配 線：第一題 |
| 1-1 | 無熔線斷路器 | 2P 110VAC 10KA 50AF 15AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-2 | 電磁接觸器 | 110VAC 1HP用 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-3 | 積熱電驛 | 110VAC 1HP用 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-4 | 輔助電驛 | 110VAC 3c接點 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-5 | 栓型保險絲 | 2A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-6 | 照光式按鈕開關 | 110VAC 殘留式30mmψ | 只 | 3 | EMS | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-7 | 按鈕開關 | 紅色30mmψ 1b | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-8 | 指示燈 | 紅110VAC 30mmψ | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-9 | 指示燈 | 黃110VAC 30mmψ | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-10 | 端子台 | 2P 20A,5P 20A, 7P 10A | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-11 | 接地銅板 | 附雙支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： □附双支架 P | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 1-12 | 操作板 | 350L×270W×2.0D | 塊 | 3 | 1.開孔如面板圖 2.相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □開孔如面板圖 □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 1-13 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 | 相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 裝 置 配 線：第二題 |
| 2-1 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 25KA 100AF 20AT | 只 | 3 | NFB1 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-2 | 無熔線斷路器 | 2P 220VAC 10KA 3A | 只 | 3 | NFB2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-3 | 正逆轉專用電磁接觸器組 | 220VAC 1/2HP 1a1b | 組 | 3 |  | 數量： 組 規格： | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
| 2-4 | 過載電驛 | 220VAC 1/2HP 2素子(2E) | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-5 | 電磁接觸器 | 220VAC 20A | 只 | 3 | MC2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-6 | 溫度控制器附PT100感溫棒及線 | AC220V 0-100℃可接PT100感溫棒Relay輸出 | 只 | 3 | 底座固定式 | 數量： 只 規格： □AC220V 0-100℃ □可接PT100感溫棒 □Relay輸出 □底座固定式 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-7 | 按鈕開關控制盒 | 5孔塑膠盒25㎜ψ | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： □ 孔塑膠盒 □ mm | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-8 | 指示燈 | 紅黃白220VAC 25㎜ψ | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-9 | 選擇開關 | 2段1a1b 25㎜ψ | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-10 | 端子台 | 3P 20A,4P 20A, 6P 10A | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-11 | 接地銅板 | 附雙支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 2-12 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 | 相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 裝 置 配 線：第三題 |
| 3-1 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 | Q1 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-2 | 逆轉防止電驛 | 220VAC | 只 | 3 | APR | 數量： 只 規格： □AC220V □APR | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-3 | 累積計時器 | 6位數，小時單位，盤面型 | 只 | 3 | HC | 數量： 只 規格： □6位數,小時單位, □手動復歸(盤面型) □HC | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-4 | 電磁接觸器 | 220VAC 3HP 2a | 只 | 3 | KM1 | 數量： 只 規格： □AC220V 20A □KM1 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-5 | 積熱過載電驛 | 220VAC 3HP 2素子(2E) | 只 | 3 | F1 | 數量： 只 規格： A | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-6 | 輔助電驛 | 220VAC 2c | 只 | 6 | KA1,KA2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-7 | 限時電驛 | 220VAC ON Type 延時1c | 只 | 3 | KA3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-8 | 按鈕開關 | 紅綠22㎜ψ 1a 1b | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-9 | 卡式保險絲 | 3A | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： A | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-10 | 壓力開關 | 具有1a1b接點 | 只 | 3 | PS | 數量： 只 規格： □具有1a1b接點 □PS | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-11 | 溫度開關 | 220VAC Relay輸出4位數盤面型 | 只 | 3 | TS | 數量： 只 規格： □AC220V Relay輸出4位數盤面型 □TS | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-12 | 指示燈 | 紅綠 220VAC 22㎜ψ LED型 | 只 | 各6 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-13 | 指示燈 | 黃白220VAC 22㎜ψ LED型 | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-14 | 端子台 | 3P 30A,4P 30A, 12P 20A | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-15 | 接地銅板 | 附雙支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 3-16 | 操作板 | 350L×270W×2.0D | 塊 | 3 | 1.開孔如面板圖 2.相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 /規格： □ L× W× D □開孔如面板圖 □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 3-17 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 | 相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 /規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 裝 置 配 線：第四題 |
| 4-1 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 10KA 50AF 20AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-2 | 固態接觸器 | 3ψ220VAC 25A 220VAC 觸發 附底座型散熱器 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-3 | 過載電驛 | 220VAC 2HP | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： A | 數量： 規格： □符合 □不符合 |
| 4-4 | 限制開關 | 1a1b 10A | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-5 | 光電開關(PHS) | 220VAC 1a接點 | 只 | 3 | 加固定座 | 數量： 只 規格： □AC220V 1a接點 □加固定座 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-6 | 近接開關(PRS) | 220VAC 1a接點 | 只 | 3 | 加固定座 | 數量： 只 規格： □AC220V 1a接點 □加固定座 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-7 | 卡式保險絲 | 250VAC 2A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-8 | 輔助電驛 | 220VAC 3a3b接點 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-9 | 指示燈 | 紅220VAC 25㎜ψLED型 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-10 | 指示燈控制盒 | 二孔塑膠盒25㎜ψ | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-11 | 端子台 | 4P 20A | 只 | 6 | TB-1、TB-2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-12 | 端子台 | 4P 10A | 只 | 3 | TB-3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-13 | 接地銅板 | 附双支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 4-14 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 | 相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 4-15 | 感應電動機 | 3ψ220VAC 2HP | 只 | 6 | 可用較小容量感應電動機替代 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 裝 置 配 線：第五題 |
| 5-1 | 無熔線斷路器 | 3P 220VAC 25KA 100AF 30AT | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-2 | 電磁接觸器 | 3ψ220VAC 1HP 1a1b接點 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-3 | 過載電驛 | 3.5A 2素子(2E) | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-4 | 液面控制器附液面感測棒 | 110/220VAC附液面感測棒 | 只 | 3 | FS | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-5 | 交替電驛 | 220VAC 1a1b接點 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-6 | 卡式保險絲 | 250VAC 2A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-7 | 選擇開關 | 三段式 1a1b 30㎜ψ附銘牌 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-8 | 蜂鳴器 | 220VAC 30㎜ψ盤面型 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-9 | 指示燈 | 紅220VAC 30㎜ψ | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-10 | 指示燈 | 白220VAC 30㎜ψ | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-11 | 端子台 | 4P 20A | 只 | 6 | TB-1、TB-2 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-12 | 端子台 | 12P 10A | 只 | 3 | TB-3 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-13 | 接地銅板 | 附双支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 5-14 | 操作板 | 350L×270W×2.0D | 塊 | 3 | 1.開孔如面板圖 2.相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □開孔如面板圖 □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 5-15 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 | 相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 裝 置 配 線：第六題 |
| 6-1 | 電動機斷路器 | 3P 220VAC 25KA 25A | 只 | 3 | Q1歐規 | 數量： 只 規格： □3P AC220V/25KA | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-2 | 卡式保險絲 | 250VAC 2A 附座 | 只 | 9 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-3 | 電磁接觸器組 | 3P 220VAC 5HP 附機械連鎖各1a1b輔助接點 | 組 | 3 | KM2、KM3、歐規 | 數量： 組 規格： □歐規 □3P,AC220V/5HP (二只) □附機械連鎖各1a1b輔助接點 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
| 6-4 | 電磁接觸器 | 3P 220VAC 5HP 附上掛式Y-△專用Timer | 只 | 3 | KM1、歐規 | 數量： 只 規格： □歐規 □3P,AC220V/5HP □AC220V 1a1b輔助接點(上掛Y Δ專用限時電驛) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-5 | 3E 電驛 | 220VAC附電流轉換器 | 只 | 3 | 底座固定式 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-6 | 按鈕開關 | 紅綠22㎜ψ 1a1b | 只 | 各3 | 歐規 | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-7 | 指示燈 | 白紅220VAC 22㎜ψ | 只 | 各3 | 歐規 | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-8 | 端子台 | 3P 20A以上, 4P 30A以上, 7P 20A 歐規 | 只 | 各3 | TB-1、TB-2、TB-3 | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-6 | 接地銅板 | 附雙支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： □附双支架 □ P | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 6-10 | 操作板 | 350L×270W×2.0D | 塊 | 3 | 1.開孔如面板圖 2.相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： L× W× D □開孔如面板圖 □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 6-11 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 |  | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 裝置配線第七題 |
| 7-1 | 電動機保護斷路器 | 3P 220VAC 25KA 2.5-4A過載可調 瞬跳值為10倍以上. | 只 | 3 | 歐規(過載保護得以1HP代替3HP) | 數量： 只 規格： □歐規 □3P AC220V/25 KA □2.5-4A過載可調 □瞬跳值為 倍 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-2 | 電動機保護斷路器輔助接點 | 具有故障1a 瞬時1a 輔助接點 可與第一項結為一體 | 只 | 3 | 歐規 | 數量： 只 規格： □歐規 □故障1a，瞬時1a □附輔助接點 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-3 | 正逆轉電磁接觸器 | 3P 220VAC 3HP 附機械連鎖及各2a2b輔助接點 | 組 | 3 | 歐規 | 數量： 組 規格： □歐規 □3P,AC220V/3HP ，共 只 □附機械連鎖及各2a2b輔助接點 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
| 7-4 | 斷路器 | 2P 220VAC 10KA 3A | 只 | 3 | 歐規 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-5 | 指示燈 | 白紅綠黃 220VAC 22㎜ψ LED | 只 | 各3 | 歐規 | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-6 | 按鈕開關 | 綠 22㎜ψ附1a接點 | 只 | 6 | 歐規 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-7 | 按鈕開關 | 紅 22㎜ψ附1b接點 | 只 | 6 | 歐規 | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-8 | 端子台 | 3P 30A以上, 4P 30A以上,10P 20A 組合式附端板及擋片及1-10端點編號 | 只 | 各3 | TB-1、TB-2、TB-3歐規 | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-9 | 接地銅板 | 附双支架 4P | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-10 | 操作板 | 350L×270W×2.0D | 塊 | 3 | 1.開孔如面板圖 2.相關器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □開孔如面板圖 □器材依照試題圖說固定 | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 7-11 | 器具板 | 350L×480W×2.0D 四邊內摺25mm | 塊 | 3 |  | 數量： 塊 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m | 數量： 塊 規格： □符合 □不符合 |
| 7-12 | 器具板 | 480L(350W(2.0D 四邊內摺25mm | 片 | 3 |  | 數量： 片 規格： □ L× W× D □四邊內摺 m/m | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 7-13 | 固定式端子台 | 3P 20A, 12P 20A | 只 | 各3 |  | 數量：各 只 規格： | 數量：各 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-14 | 組合式端子台 | 7P20A含接地端子1只 | 組 | 3 | 附端板 | 數量： 組 規格： | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
| 7-15 | 端子台固定片 | 配合組合式端子台使用 | 片 | 6 |  | 數量： 片 規格： | 數量： 片 規格： □符合 □不符合 |
| 7-16 | 電力電驛 | 3P 220V 附底座 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-17 | 電力電驛 | 2P 220V 附底座 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-18 | 電力電驛 | 4P 220V 附底座 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-19 | 限時電驛 | 220VAC 延時1a1b 附底座 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-20 | 電磁開關 | 220VAC 5HP | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-21 | 無熔線斷路器 | 3P 20AT 50AF 5KA | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-22 | 卡式保險絲 | AC250V 2A 附座 | 只 | 6 |  | 數量： 只 規格： | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 7-23 | 手提電鑽 | 110VAC， 鑽頭直徑10mm以下 | 把 | 3 |  | 數量： 把 規格： | 數量： 把 規格： □符合 □不符合 |
| 7-24 | 手提自動攻牙機 | 110VAC，可攻M4螺牙。 | 把 | 3 |  | 數量： 把 規格： | 數量： 把 規格： □符合 □不符合 |
| 7-25 | 量度工具 | 30cm鋼尺或公制卷尺。 | 把 | 3 |  | 數量： 把 規格： | 數量： 把 規格： □符合 □不符合 |
| 7-26 | 劃線用鉛筆、中心沖 | 2B | 把 | 各3 |  | 數量：各 把 規格： | 數量：各 把 規格： □符合 □不符合 |
| 7-27 | 絕緣端子壓接鉗及線槽剪(鋸)切工具 | 可壓接1.25~3.5㎜2絕緣端子/可剪(鋸)切30x30mm線槽 | 把 | 各3 |  | 數量：各 把 規格： | 數量：各 把 規格： □符合 □不符合 |
| 7-28 | 安全護目鏡及耳塞 |  | 組 | 3 |  | 數量： 組 規格： | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |

填報人簽章：              日期：              填報單位用印：

備註：一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑

三.評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。