(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：111.07.19

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□□□□ | 手 機： |
| 申請部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 00100冷凍空調裝修 | 級 別： 甲 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地過期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地。 |
| 第二部分：申請單位自評： 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 甲 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）及逃生路線圖。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量／規格） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 逃生門、緊急照明燈、警語標示，6樓以上須有緩降設施或逃生梯 | □逃生門（含路線圖） □緊急照明燈 □緊急出口標示 □緩降機或逃生梯 | □逃生門（含路線圖） □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □緩降機或逃生梯 □符合 □不符合 |
| 2 | 滅火器〈乾粉〉 | 藥劑須在有效期內、壓力須足夠。 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 □符合 □不符合 |
| 3 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。 | 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室。 座位： 位 □符合 □不符合 |
| 4 | 檢定場總面積 | 1.通往各站之人行道1米以上。 2.站內各崗位機台間隔及監評人員需到達位置列為機械通道，應達0.8米以上。 3.應維持應檢人員操作通道寬度達0.3米以上。 4.逃生動線通(走)道不得有障礙物(例如回收機、真空泵、冷媒瓶及桌椅等機具或設備) 且不得作為應檢人操作空間。 5.各站應備監評人員及應檢人使用桌椅。 | 1.第1站：長： m、寬： m 測試場地面積： m2 機械通道： m 應檢人員操作通道寬度： m □監評人員用桌椅 □應檢人用桌椅 2.第2站：長： m、寬： m 測試場地面積： m2 機械通道： m 應檢人員操作通道寬度： m □監評人員用桌椅 □應檢人用桌椅 3.第3站：長： m、寬： m 測試場地面積： m2 機械通道： m 應檢人員操作通道寬度： m □監評人員用桌椅 □應檢人用桌椅 4.通往各站之人行道： 公尺 5.逃生動線通(走)道： □未放置無障礙物 □非應檢人操作空間 | 1.第1站：長： m、寬： m 測試場地面積： m2 機械通道： m 應檢人員操作通道寬度： m □監評人員用桌椅 □應檢人用桌椅 2.第2站：長： m、寬： m 測試場地面積： m2 機械通道： m 應檢人員操作通道寬度： m □監評人員用桌椅 □應檢人用桌椅 3.第3站：長： m、寬： m 測試場地面積： m2 機械通道： m 應檢人員操作空間通道寬度： m □監評人員用桌椅 □應檢人用桌椅 4.通往各站之人行道： 公尺 5.逃生動線通(走)道： □未放置無障礙物 □非應檢人操作空間 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 甲 級，崗位數 1 人 甲(一)站 (表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動) | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （請評鑑人員詳填實評數量、廠牌/規格） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌/規格 |  |
| 1 | 風量之測試、調整與平衡系統 | 四個下吹式出風口，總風量56 cmm(含)以上 | 式 | 1 | 詳如附圖甲1-1a或附圖甲1-1b |  |  |
| 2 | 空調箱 | 5 RT，總風量在56 cmm(含)以上 | 台 | 1 | 可與水量系統共用 |  |  |
| 3 | 出回風管 | 配合空調箱風量及靜壓 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 變頻器 | 配合空調箱馬達規格 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 手動風門（主風管×2、支風管×4） | 配合風管尺寸 | 只 | 6 |  |  |  |
| 6 | 下吹式出風口 | 配合支風管尺寸 | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 風罩式風量儀 | 量測範圍：配合本系統最 大風量，並可記憶12次(含)以上之測試值之記憶功能，可由電腦列印輸出。 | 只 | 2 | 含1台備用 |  |  |
| 8 | 風速計 | 型式：熱線式或螺旋槳式。量測範圍：配合本系統最大風量(速)，並可記憶12次(含)以上之測試值之記憶功能，可由電腦列印輸出。 | 只 | 2 | 含1台備用 |  |  |
| 9 | 印表機 | 噴墨或雷射式樣 | 台 | 1 | 共用 |  |  |
| 10 | 個人電腦 （含標準配備） | 需符合水量及風量軟體需求 | 台 | 1 | 共用 (含電腦桌椅及WINDOWS原版軟體) |  |  |
| 11 | UPS不斷電器 | 1ψ110V 60 Hz 600 VA | 台 | 1 | 共用 |  |  |
| 12 | 倒數計時器 | 數位LED型可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約H×L (57×32) mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 13 | 水量之測試、調整與平衡系統 | 總水量120 L/min(含)以上 | 式 | 1 | 詳如附圖甲1-2a及附圖甲1-2b |  |  |
| 14 | 空調箱 | 3 RT(含)以上 | 台 | 2 | 其中一台可與風量系統共用 |  |  |
| 15 | 小型送風機 | 2 RT(含)以上 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 冰水管路 | 各應有閥類及相關另件等工料 | 式 | 1 | 含2HP(含)以上冰水泵2台(含1台備用) |  |  |
| 17 | 手動平衡閥 | 配合管路尺寸 | 只 | 各5 | 可調流量(2種廠牌) |  |  |
| 18 | 變頻器 | 配合水泵馬力 | 只 | 2 | 含1台備用 |  |  |
| 19 | 測水量儀 （含與電腦連線之軟硬體設備在內） | 數位式、可直接輸入管徑等數據後，讀出流動之水量，亦可計算出需求量之建議調整值，並可記憶4次(含)以上之測試值之記憶功能，可由電腦列印輸出。 | 只 | 各2 | 配合平衡閥同一廠牌(2種廠牌) |  |  |
| 20 | 倒數計時器 | 數位LED型可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約H×L (57×32) mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 21 | 電工鉗 | 200mm（8"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 22 | 尖口鉗 | 150mm（6"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 23 | 斜口鉗 | 150mm（6"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 24 | 活動扳手 | 150mm（6"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 25 | 活動扳手 | 300mm（12"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 26 | 計算機 | 簡易型大字幕大鍵盤 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 三用電錶 | 普通型 | 只 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| *28 | 時鐘 | 圓型或方型約30 cm2以上 | 個 | 1 | 裝於檢定場 |  |  |
| 29 | 工作梯 | 高度配合檢定場需要 | 台 | 4 | 7呎梯以下 |  |  |
| 30 | 記事板 | 塑膠或木板附夾 | 個 | 2 |  |  |  |
| 31 | 十字螺絲起子 | 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 32 | 一字螺絲起子 | 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 甲 級，崗位數 1 人 甲(二)站 (表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動) | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （請評鑑人員詳填實評數量、廠牌/規格） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌/規格 |  |
| 1 | 恆溫恆濕控制設備 | 1.恆溫恆濕室：室內高度需2m含以上，內容體積12m3含以上。含冰水機組、空調箱及送風機。溫度控制要求：20～30℃ DB。相對濕度控制要求：40～70％RH其在正常運轉10分鐘(含以下)須達到設定要求。 2.附屬設備：冷卻水泵、冰水泵、冷卻水塔，容量須配合冰水主機容量(需可提供檢定時冰水出水溫度7℃±2℃)，及相關管線設備。 3.控制系統說明： 3.1空調箱起動時，風管溫濕度傳感器，感測回風溫濕度，經由微電腦控制器比例調整冰水三通控制閥流量及加熱器，以調節所需溫濕度。 3.2風壓氣動開關(APS)感測風車狀態，以達到監視及警報功能。 3.3人機介面顯示器，具有現場溫度、溫度設定值等顯示功能，並能調整設定值、控制參數及開停系統之運轉。 3.4當偵煙開關(SD)感測有火災煙霧發生時，微電腦控制器動作停機。並有訊號輸出。 3.5依空調箱開停，控制風門開關。 3.6風管防火、風管偵煙開關(SD)、風車風壓氣動開關(APS)、濾網壓差、電熱器需具備連動風門動作及風車動作功能。 4.外氣(OA)需由室外引入。 | 套 | 1 | 恆溫恆濕室需提供至少10組以上調整參數供檢測，測試條件之室內溫度± 2 ℃ DB及相對濕度± 5 %。 |  |  |
| 2 | 倒數計時器 | 數位LED型可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約H×L (57×32)mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 3 | 自動控制設備 | 各參考控制元件如下： （應可達到試題控制要求） | 式 | 1 |  |  |  |
| (1) | 電子式三通控制閥 | 配合空調箱冰水控制用 | 套 | 1 |  |  |  |
| (2) | 數位式溫濕度傳感器 | 0～50℃DB，10～90%RH | 組 | 1 |  |  |  |
| (3) | 防火開關 | 可調式，50～90℃手動復歸式 | 只 | 1 |  |  |  |
| (4) | 溫濕度記錄器 | 可列印溫度、濕度運轉時間曲線 | 只 | 1 |  |  |  |
| (5) | 變頻器 | 配合水泵或風車馬力 | 只 | 3 |  |  |  |
| (6) | 顯熱負載用電熱器 | 3ψ，220 VAC 1~12 kW 可多段調配 | 式 | 1 | 具過熱保護器 |  |  |
| (7) | 電動風門 | 風門尺寸配合現場（含風門驅動器） | 組 | 3 |  |  |  |
| (8) | 電力控制器 | 3ψ 220 VAC、12 kW 以上，SCR TYPE input 0-10 VDC | 只 | 2 | 空調箱加熱與加濕用 |  |  |
| (9) | 潛熱負載用電熱器 | 3ψ，220 VAC 1~6 kW 可多段調配 | 台 | 1 | 含液位控制器、電熱保護器(可以採用超音波加濕器取代) |  |  |
| (10) | 微電腦控制盤 | 含盤內配件，配線及控制器 | 台 | 1 | 含數位輸出、 數位輸入、類比輸出、類比輸出等控制器 |  |  |
| (11) | 偵煙開關 | 風管型 | 只 | 1 |  |  |  |
| (12) | 風壓開關 | 20~500Pa(含以上) | 只 | 1 |  |  |  |
| (13) | 壓差開關 | 20~500Pa(含以上) | 只 | 1 |  |  |  |
| (14) | 乾濕球溫度計 | DB：0~50℃ WB：0~50℃ | 只 | 1 | 室外用 |  |  |
| (15) | 電子式溫度計 | 數位式：可量測0~50℃，(感測器樣式配合檢定規格) | 只 | 2 | 含備用1支 |  |  |
| (16) | 電子式溫濕計 | 數位式：可量測0~50℃及0~100%，(感測器樣式配合檢定規格) | 只 | 2 | 含備用1支 |  |  |
| 4 | 十字螺絲起子 | 50mm(2")、75mm(3")配合開關用，附絕緣套管 | 支 | 各1 | 監評人員用 |  |  |
| 5 | 一字螺絲起子 | 50mm(2")、75mm(3")配合開關用，附絕緣套管 | 支 | 各1 | 監評人員用 |  |  |
| 6 | 內六角扳手 | 公制、英制（配合開關用） | 套 | 各1 | 監評人員用 |  |  |
| 7 | 記事板 | 附夾、塑膠或木板、三角板、筆、橡皮 | 個 | 2 |  |  |  |
| 8 | 時鐘 | 圓型或方型 約30 cm2以上 | 個 | 1 |  |  |  |
| 9 | 斜口鉗 | 150mm(6") | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 10 | 尖口鉗 | 150mm(6") | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 11 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 12 | 夾式電流表 | 0～300 A，電流最小刻度6 A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 13 | 參考資料 | 溫度換算表及常數參考資料、空氣性質圖 | 份 | 1 |  |  |  |
| 14 | 手電筒 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 15 | 工作梯 | 高度配合檢定場所需要 | 台 | 1 | 7呎梯以下 |  |  |
| 16 | 溫度計 | 數位式；溫度：-20℃~50℃， 解析度：0.1℃ | 只 | 2 | 供裝置露點溫度(TADP)及供風溫度(TS)量測用。 |  |  |
| 17 | 乾濕球溫度計 | 0~50℃DB ; 0~50℃WB | 只 | 1 | 供外氣量測用 |  |  |
| 18 | 乾濕球溫度計 | 數位式；溫度：-20℃~50℃， 濕度：10%RH~95%RH 解析度：0.1℃/0.1%RH | 只 | 1 | 供回風量測用 |  |  |
| 19 | 絕緣手套 | 可耐AC500V(含以上) | 雙 | 2 | 含備用1雙 |  |  |

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 甲 級，崗位數 1 人 甲(三)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 實地評鑑情形 （請評鑑人員詳填實評數量、廠牌/規格） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、廠牌/規格 |  |
| 1 | 離心式冰水機組 | 能力：在冰水12℃→7℃冷卻水30℃→35℃時能力應達到352kW以上。 壓縮機：非無油離心式。 冷媒：需符合環保法規規定。 容量控制：無段式吸氣導翼，可作40%~100%之能力控制。 冷媒管路配件：電磁閥、液路止閥、視窗、乾燥過濾器。 冷凍油管路配件：油泵浦、油過濾器、油箱、視窗、油加熱器。 安全保護裝置：吐出端逆止閥(或關斷閥)、安全閥、防凍開關、高低壓壓力保護開關、高油溫保護、低油壓保護開關。 起動箱：起動器、過載保護繼電器、控制繼電器、延時繼電器及停止起動開關、指示燈等。 應具安全保護控制裝置連鎖測試。 微電腦控制器： 10.1微電腦控制器應具備中文或英文顯示，簡易輸入鍵盤及完整之數位顯示螢幕，使用簡易的操作方式即可由螢幕上得知機組運轉狀況及其他控制上所須得知之一般訊息。 10.2依冰水溫度對冰水主機做容量控制，以維持穩定之冰水出水溫度。 10.3功能： 顯示及控制部分： 冰水進、出水溫度顯示，冷卻水進、出水溫度顯示。 冰水進、出水溫度值設定，冷卻水進、出水溫度設定。 吸入端、吐出端之冷媒壓力及溫度之顯示。 | 組 | 2 | 1.主機需二種廠牌。 2.二台主機制冷能力相差內 ，可共用一套附屬設備。 |  |  |
|  |  | 馬達電流（RLA）及負載百分比、吸入導流翼（IGV）開度百分比之顯示。 保護裝置跳脫顯示。 保護部分： 冷媒高壓過高保護。 冷媒低壓過低保護。 防凍保護。 淨油壓過低保護。 油壓、油溫度之顯示。 運轉時數，日期、時間顯示。 壓縮機馬達逆相保護。 壓縮機馬達過熱保護。 壓縮機馬達過載保護。 冰水泵流動連鎖保護。 冷卻水泵流動連鎖保護。 註：第4~10項目為參考項目，承辦單位可依原廠規範為主。 蒸發器、冷凝器之水流壓降（WPD），均分別得在75kPa以下。 附屬設備：空調箱，冷卻水塔、冷卻水泵浦、及冰水冷卻水流量顯示器，及相關變頻器、自動控制組件、管線設備。 可配合試題作無載功能測試。 檢定時需在10分鐘(含)內維持冰水回水溫度12℃(含)以上。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 數位流量計 | 配合冰水機組容量 | 套 | 3 | 含備用1套 |  |  |
| 3 | 數位功率計 | 配合冰水機組容量 | 套 | 2 | 含備用1套 |  |  |
| 4 | 數位溫度計 | 配合冰水機組 | 個 | 2 | 備用 |  |  |
| 5 | 冷媒回收機 | 冷媒：配合主機冷媒種類 回收速率：5 kg/分 (含)以上 | 套 | 2 | 含備用1套 |  |  |
| 6 | 倒數計時器 | 數位LED型可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約H×L (57×32)mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 7 | 電工鉗 | 200mm（8"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 8 | 尖口鉗 | 150mm（6"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 9 | 斜口鉗 | 150mm（6"） | 支 | 2 |  |  |  |
| 10 | 梅花扳手 | 公制或英制 | 套 | 1 | 需配合主機設備用 |  |  |
| 11 | 綜合壓力表組及附件 | 附軟管組，附關斷閥 | 套 | 2 | 配合冰水主機冷媒 |  |  |
| 12 | 六角扳手 | 公制或英制 | 套 | 1 | 需配合主機設備用 |  |  |
| 13 | 螺絲起子 | 十字型150及70mm 附絕緣套管 | 支 | 各1 |  |  |  |
| 14 | 螺絲起子 | 一字型150及70mm 附絕緣套管 | 支 | 各1 |  |  |  |
| 15 | 套筒板手 | 公制或英制 | 套 | 1 | 需配合主機設備用 |  |  |
| 16 | 活動扳手 | 150mm（6"）及300mm（12"） | 支 | 各2 | 需配合主機設備用 |  |  |
| 17 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 18 | 夾式電流錶 | 0～1000 A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 19 | 電子式溫度計 | 數位式：可量測0~100℃，(感測器樣式配合檢定規格) | 只 | 2 | 含備用1支 |  |  |
| 20 | 乾濕球溫度計 | 0~50℃DB ; 0~50℃WB | 支 | 2 | 裝於檢定場地、室內、室外適當位置 |  |  |
| 21 | 連接線（帶線夾） | 50cm長 | 條 | 10 | 需配合主機設備用 |  |  |
| 22 | 棘輪扳手 | 配合主機需要，如出液閥、高低壓關斷閥、膨脹閥之引導閥、修理閥等 | 支 | 各2 | 需配合主機設備用 |  |  |
| 23 | 相序計 | 25 C/s～62 C/s 50V～450V | 支 | 2 |  |  |  |
| 24 | 手電筒 |  | 個 | 1 |  |  |  |
| 37 | 記事板 | 塑膠或木板、附夾及筆 | 支 | 2 |  |  |  |
| 38 | 時鐘 | 圓型或方型 | 個 | 1 | 裝於檢定場適當位置 |  |  |
| 39 | 高阻計 | 1000/500 VDC電子式 | 個 | 1 |  |  |  |
| 40 | 工作梯 | 高度配合檢定場需要 | 台 | 2 | 7呎梯以下 |  |  |
| 41 | 表面溫度計 | 0～100 ℃量測高低壓管溫度 | 個 | 2 |  |  |  |
| 42 | 管鉗 | 配合主機設備規格 | 支 | 1 |  |  |  |
| 43 | 參考資料 | 冷媒特性表、溫度壓力換算表，配合冰水主機冷媒 | 式 | 1 | 貼於檢定適當場所 |  |  |
| 44 | 防凍手套 | 可耐溫度-30 ℃(含以下) | 雙 | 2 | 含備用1雙 |  |  |
| 45 | 絕緣手套 | 可耐電壓AC500V(含以上) | 雙 | 2 | 含備用1雙 |  |  |

附圖甲1-1 a 甲一站 風量之測試、調整與平衡系統示意圖 (樣式A)

（由術科辦理單位依現場設備提供）

附圖甲1-1 b 甲一站 風量之測試、調整與平衡系統示意圖 (樣式B)

（由術科辦理單位依現場設備提供）

附圖甲1-2 a 甲一站 手動平衡閥(第1種廠牌)之水量測試、調整與平衡系統示意圖

（由術科辦理單位依現場設備提供）

附圖甲1-2 b 甲一站 手動調整閥(第2種廠牌)之水量測試、調整與平衡系統示意圖

（由術科辦理單位依現場設備提供）

附圖甲2- 1 甲二站 恆溫恆濕控制系統架構配置圖

附圖甲2- 2 甲二站 恆溫恆濕控制系統動力分電盤

附圖甲2- 3 甲二站 恆溫恆濕控制系統配線圖

附圖甲2- 4 甲二站 冰水主機附屬設備概略圖

附圖甲3- 1甲三站 中央空調系統離心式冰水主機冷媒流程圖

附圖甲3- 2甲三站 中央空調系統離心式冰水主機設備管路圖

附圖甲3- 3甲三站 中央空調系統附屬設備控制概略圖

附圖甲3- 4甲三站 中央空調系統離心式冰水主機微電腦控制概略圖

附圖甲3- 5甲三站 中央空調系統離心式冰水主機起動控制概略圖

附圖甲3- 6甲三站 中央空調系統離心式冰水主機潤滑系統流程圖

附圖甲3- 7甲三站 中央空調系統離心式冰水主機油泵控制概略圖

填報人簽章：                     日期：                 填報單位用印：

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達5次以上。

5.同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

技術士技能檢定冷凍空調裝修甲級術科測試辦理單位應注意事項

(111年3月15日技術士技能檢定冷凍空調裝修甲級術科題庫，請依最新修訂之術科題庫規定為準)

## 場地準備注意事項：

(一)	術科測試辦理單位應預為檢視測試場地及機具設備必須符合冷凍空調裝修職類甲級術科測試場地及機具設備評鑑自評表最新規定，且機具設備功能正常，檢測發現如有損壞，應於測試前完成汰換。該自評表請至技能檢定中心全球資訊網/合格場地專區/術科測試場地及機具設備評鑑自評表下載使用。

(二)	各站檢定場需懸掛標準時鐘及黑板(或白板)，以明示注意事項及檢定起訖時間。

(三)	各站檢定場需備妥釘書機、印泥、紅色、藍色原子筆及報到專用章。

(四)	備妥供應檢人員填寫記錄表用之記事夾板。

(五)	測試期間內，檢定設備不得供應檢人練習用，每日檢定結束後，場地應予封閉。

(六)	各站檢定場內及場外界限應明顯劃分及標示，非該場地應檢人員不得任意出入，以維持檢定場秩序。

(七)	為配合檢定順利，各站檢定場內之工具、儀器、設備必需維持良好性能。

(八)	各檢定設備，在評鑑合格後不得再任意更改。

(九)	術科測試辦理單位應提供當日各站檢定設備之正常運轉狀態數據等有關資料，供監評人員參考用（該資料附在當日第一位應檢人員評審表之後，以備事後複查）。

(十)	各站檢定設備上之儀表，若僅有刻度而無單位時，應在其適當位置標示單位。

(十一)	各站檢定場內，應準備1份試題懸掛於適當位置，供應檢人員用。

(十二)	各種儀器及重要工具，應明確標示「購置金額」。

(十三)	應提供儀表及機具之操作使用說明供應檢人員參考。

(十四)	甲一站注意事項：

1.	檢定場地適當位置應張貼A3紙張之風管及水管系統示意圖及配置圖，並提供儀器等之操作手冊。

2.	每日檢定前，辦理單位應事先將設備啟動試運轉正常，並經當日監評人員確認後，始可開始檢定。

3.	本站風管系統之各出風口（A、B、C及D）應明確標示，且相鄰出風口間之中心間距需在1.2~1.5m範圍內，以防應檢時相互干擾。

4.	本站第二題水管管路系統之第一種廠牌手動平衡閥（No.1、No.2、No.3、No.4及No.5）及第二種廠牌手動平衡閥（No.6、No.7、No.8、No.9及No.10）應明確標示。

5. 提供水量及風量之測試、調整與平衡命題條件範圍資料。

(十五)	甲二站注意事項：

1.	每日檢定前，術科測試辦理單位應事先將恆溫恆濕設備主機及相關設備（含室內負載設備及配妥控制線）事先運轉，以達到可命題之條件，並經當日監評人員確認後，始可開始檢定。

2.	本站配線部分，請準備適當數量之兩線端已壓接好的PVC電源線、信號線及箭頭符號自黏貼紙，供應檢人員配線及滑牙標示用。

3.	各開關儀表應準備備品及設定調整用之特殊工具。

4.	應準備PID設定參考數據、空氣性質圖(需提供A3尺寸)、尺、三角板、計算機、原子筆、鉛筆等供應檢人員使用。

5.	測試時，以SI單位為原則，如有其他單位，則應提供單位換算表。

6.	除室外乾濕球溫度計，各量測點均將感測器固定。

7. 提供10筆(含以上)命題條件資料及量測、顯示參考資料。

8.可供應檢人員檢視設備風門全開及全閉狀態。

(十六)	甲三站注意事項：

1.	測試前應清洗冷卻水塔及混合水槽，並加滿水，使冷卻水及冰水能正常操作運轉。確保冰水機組之系統可正常滿載運轉。

2.	在測試開始前應將主機之油箱加熱維持正常油溫（除應檢人員檢查電路外，檢定期間油溫加熱電源請勿斷電）。

3.	每日測試前，術科測試辦理單位應事先將主機及附屬設備啟動正常運轉，並將運轉數據及測量數據填寫於檢定設備運轉數據表（附表甲3-2）內，經當日監評人員確認後，始可開始檢定。

4. 提供可命題水量(冰水、冷卻水)範圍，水管管路系統之材質、厚度資料張貼於適當場所。

5.	術科測試辦理單位應準備主機(1)冰水主機冷媒流程圖(2)系統設備管路圖(3)附屬設備控制概略圖(4)主機微電腦控制概略圖(5)主機起動控制概略圖(6)主機冷凍油流程圖(7)主機油泵控制概略圖(8)主機設定之參考值等，並張貼於各相關設備之適當場所。

6.依試題內容裝置相關操控零件，需離地板高度3m(含)以下，以維護應檢人員安全。

# Text boxes

由術科辦理單位依現場設備提供系統架構配置圖，包含所有I/O功能圖，提供應檢人參考。

由術科辦理單位依現場設備提供(含系統單線圖及器具位置圖)，提供應檢人參考）。

由術科辦理單位依現場設備提供(含控制系統配線示意圖、配線端子台及器具位置圖)，提供應檢人參考。

由術科辦理單位依現場設備提供(含系統單線圖、冰水主機及附屬設備控制圖及器具位置圖)，提供應檢人參考。

（由術科辦理單位依現場設備提供，

應檢時提供給應檢人參考）

（由術科辦理單位依現場設備提供，

應檢時提供給應檢人參考）

（由術科辦理單位依現場設備提供，含器具位置圖、單線圖、符號對照表，

應檢時提供給應檢人參考）

（由術科辦理單位依現場設備提供，含器具位置圖、符號對照表，

應檢時提供給應檢人參考）

（由術科辦理單位依現場設備提供，含器具位置圖、單線圖(含詳圖)、符號對照表，應檢時提供給應檢人參考）

（由術科辦理單位依現場設備提供，應檢時提供給應檢人參考）

（由術科辦理單位依現場設備提供，含器具位置圖、單線圖(含詳圖)、符號對照表，應檢時提供給應檢人參考）