(     單位全銜     )申請技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：111.11.07

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□□□□ | 手 機： |
| 申請部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 01400板金 | 級 別： 甲級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地過期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地。 |
| 第二部分：申請單位自評： 板金 職類場地機具設備 甲 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）及逃生路線圖。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申請單位自評 （申請單位現有數量、規格） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
|  | 場地大小（面積） | 1.電腦：每人電腦桌面寬度至少90公分以上；每位應檢人操作空間（不含電腦桌面長寬各90公分(含)以上。 2.走道：寬度1公尺以上 3.測試場地總面積250m2以上 | 1.電腦： 電腦桌面寬度 公分 每位應檢人操作空間空間： 長 公分、寬 公分 2. 走道最小寬度 公尺 3. 總面積： m× m= m2 | 1.電腦： 電腦桌面寬度 公分 每位應檢人操作空間空間： 長 公分、寬 公分 □符合 □不符合 2. 走道最小寬度 公尺 □符合 □不符合 3. 總面積： m× m= m2 □符合 □不符合 |
|  | 平面圖（含逃生路線圖）、崗位配置圖 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 |
|  | 逃生設施、警語標示 |  | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息用。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

(二)機具設備部份：

| 板金 職類場地機具設備 甲 級，每場檢定人數 20 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申請單位自評 （申請檢定崗位數： 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格或廠牌詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格或廠牌 |  |
| 1 | 氣銲設備 | 中型銲炬，可採中央供氣系統 | 套 | 20 | 每人一套（含備份一套） | 數量： 套 規格： □中型銲炬， □可採中央供氣系統 | 數量： 套 規格： □中型銲炬， □可採中央供氣系統 □符合 □不符合 |
| 2 | 剪床 | 剪切厚度2㎜以上 | 台 | 1 | 共用 | 數量： 台 規格：長 ㎜， 剪切能力 ㎜ | 數量： 台 規格：長 ㎜， 剪切能力 ㎜ □符合 □不符合 |
| 3 | 滾圓機 | 長36"（900mm），滾壓能力1mm以上 | 台 | 2 | 共用 | 數量： 台 規格：長 ㎜， 滾壓能力 ㎜ | 數量： 台 規格：長 ㎜， 滾壓能力 ㎜ □符合 □不符合 |
| 4 | 折摺機 | 長1000~2000mm，彎折能力1mm以上 | 台 | 2 | 共用 | 數量： 台 規格：長 ㎜， 彎折能力 ㎜ | 數量： 台 規格：長 ㎜， 彎折能力 ㎜ □符合 □不符合 |
| 5 | 數控折床 | NC或CNC 折曲壓力：每公尺8噸以上， 折曲長度：1200mm以上 含拆卸用板手及銅棒 | 台 | 1 | 共用 | 數量： 台 規格： □NC或 □CNC □折曲壓力：每公尺 噸 □折曲長度： mm □含拆卸用板手及銅棒 | 數量： 台 規格： □NC或 □CNC □折曲壓力:每公尺 噸 □折曲長度： mm □含拆卸用板手及銅棒 □符合 □不符合 |
| 6 | 砂輪機 | 6"D×1/2HP 以上 | 台 | 2 | 共用 | 數量： 台 規格： "D× HP | 數量： 台 規格： "D× HP □符合 □不符合 |
| 7 | 工作台 | 1000×2000×800㎜ | 台 | 10 | 每二人一台 | 數量： 台 規格： ㎜× ㎜× ㎜ | 數量： 台 規格： ㎜× ㎜× ㎜ □符合 □不符合 |
| 8 | 桌上虎鉗 | 5"以上 | 台 | 20 | 每人一台 | 數量： 台 規格： " | 數量： 台 規格： " □符合 □不符合 |
| 9 | 板金鋼砧 | 各型 | 組 | 5 | 共用 | 數量： 組 規格： | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
| 10 | 測量平板 | 450×600mm | 塊 | 4 | 共用 | 數量： 塊 規格： ㎜× ㎜ | 數量： 塊 規格： ㎜× ㎜ □符合 □不符合 |
| 11 | 平砧 | 敲擊用300×400mm，25mm、或8mm以上鋼製桌面 | 塊 | 20 | 每人一塊 | 數量： 塊 規格： □敲擊用 ㎜× ㎜× ㎜， □鋼製桌面 鋼板厚度： ㎜ | 數量： 塊 規格： □敲擊用 ㎜× ㎜× ㎜ □鋼製桌面 鋼板厚度： ㎜ □符合 □不符合 |
| 12 | 鑽床 | ψ13mm 以上 | 台 | 2 | 共用 | 數量： 台 規格： ㎜ | 數量： 台 規格： ㎜ □符合 □不符合 |
| 13 | 游標卡尺 | 300mm及450mm | 支 | 各1 | 共用 | 數量： 支 規格： ㎜及 ㎜ | 數量： 支 規格： ㎜及 ㎜ □符合 □不符合 |
| 14 | 高度規 | 600mm | 支 | 1 | 共用 | 數量： 支 規格： ㎜ | 數量： 支 規格： ㎜ □符合 □不符合 |
| 15 | 測量平板 | 600×900mm | 塊 | 1 | 共用 | 數量： 塊 規格： × | 數量： 塊 規格： × □符合 □不符合 |
| 16 | 鋼尺 | 長300mm及1000mm | 支 | 各1 | 共用 | 數量： 支 規格：長 ㎜及 ㎜ | 數量： 支 規格：長 ㎜及 ㎜ □符合 □不符合 |
| 17 | 角尺 | 450mm | 支 | 1 | 共用 | 數量： 支 規格： ㎜ | 數量： 支 規格： ㎜ □符合 □不符合 |
| 18 | CO2電銲機 | 200A | 台 | 1 | 共用 | 數量： 台 規格： A | 數量： 台 規格： A □符合 □不符合 |
| 19 | 手電剪 | 能力2.0mm | 台 | 2 | 共用 | 數量： 台 規格：能力 mm | 數量： 台 規格：能力 mm □符合 □不符合 |
| 20 | 電腦 | 桌上型或筆記型(可執行2D或3D繪圖軟體) | 台 | 20 | 共用 | 數量： 台 型號： □桌上型或□筆記型 □可執行2D或3D繪圖軟體 | 數量： 台 型號： □桌上型或□筆記型 □可執行2D或3D繪圖軟體 □符合 □不符合 |
| 21 | 繪圖軟體 | 能做2D或3D繪圖展開 | 套 | 20 | 共用 | 數量： 套 型號： | 數量： 套 型號： □符合 □不符合 |
| 22 | 印表機 | A3或以上 | 台 | 1 | 共用 | 數量： 台 型號： | 數量： 台 型號： □符合 □不符合 |
| 23 | 折床刀具 | 88度，寬度10,15,20,40,50,100(右耳),100(左耳),200,300mm分割模 | 組 | 1 | 共用 | 數量： 組 規格： □角度： 度 □寬度10mm 支； 15 mm 支； 20 mm 支； 40 mm 支； 50 mm 支； 100(右耳) mm 支； 100(左耳) mm 支； 200 mm 支； 300 mm 支 □分割模 | 數量： 組 規格： □角度： 度 □寬度10mm 支； 15 mm 支； 20 mm 支； 40 mm 支； 50 mm 支；100(右耳) mm 支； 100(左耳) mm 支； 200 mm 支； 300 mm 支 □分割模 □符合 □不符合 |
| 24 | 折床刀具 | 單Ｖ槽下模，88度，Ｖ寬6mm，長度835mm | 支 | 1 | 共用 | 數量： 支 規格： □單Ｖ槽下模， □ 度 □Ｖ寬 mm， □長度 mm | 數量： 支 規格： □單Ｖ槽下模， □ 度 □Ｖ寬 mm， □長度 mm □符合 □不符合 |
| 25 | 氬銲機 | 100A以上 | 台 | 2 | 共用 | 數量： 台 規格： A | 數量： 台 規格： A □符合 □不符合 |
| 26 | 機具設備一年內定期維護紀錄 |  | 份 | 1 | 首次評鑑者免附 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 |

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達5次以上。

5.同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。