( 機關全銜   )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：109.3.13

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 06400升降機裝修 | 級 別： 乙級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評： 升降機裝修 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 大樓、 樓、 教室 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張〈每場地各空間四張照片，且敘明拍攝角度〉。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量、規格） | 評鑑人員填寫實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 場地大小（面積） | 1.檢定場地24崗位，總面積(含監評區)110㎡以上。 2.每崗位檢定作業空間(含機具設備)至少需3.5㎡。 3.機械與電氣崗位若配置於同空間時，應作區隔。 | 1總面積： 長 m×寬 m= m2 總崗位數： 崗位 2.每人檢定作業空間： 長 m×寬 m= m2 3.機械與電機檢定區隔 m | 1總面積： 長 m×寬 m= m2 總崗位數： 崗位 2.每人檢定作業空間： 長 m×寬 m= m2 3.機械與電機檢定區隔 m □符合 □不符合 |
| 2 | （乾粉）滅火器 | 至少4具，藥劑需在有效期內 | 數量： 具 效期: 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 | 數量： 具 效期: 年 月 日 壓力：□足夠 □不足夠 □符合 □不符合 |
| 3 | 逃生設施、平面圖及逃生路線及警語標示 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及警語標示。 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗 □6樓以上有緩降機或逃生梯 | □醒目處張貼逃生路線平面圖 □緊急照明燈、緊急出口標示 □警語標示 □逃生門窗 □6樓以上有緩降機或逃生梯 □符合 □不符合 |
| 4 | 時鐘 | 直徑30㎝以上，2個 | 數量： 個. 直徑： / ㎝ □懸掛於測試現場明顯處 | 數量： 個. 直徑： ㎝ □懸掛於測試現場明顯處 □符合 □不符合 |
| 5 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用 | 所在位置： 大樓(館) 室 座位： 位 | 所在位置： 大樓(館) 室 座位： 位 □符合 □不符合 |

(二)機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 升降機裝修 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定崗位數 24 人（12人機械、12人電機）（表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格或廠牌詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格或廠牌 |  |
| 一、電機：第一題 |
| 1 | 工作桌（檯） | L:120 cm~ 180cm W:60cm~100cm H:70cm~90cm | 台 | 12 |  | 數量： 台 規格： L: cm W: cm H: cm | 數量： 台 規格： L: cm W: cm H: cm □符合 □不符合 |
| 2 | 電源箱 | 3ψ4W 110V/220V 或1ψ110V，3ψ220V 各30A以上 | 組 | 1 | 含無熔絲開關，每場地1組 | 數量： 組 規格： □3ψ4W，110V/220V， A □1ψ110V， A 3ψ220V， A □含無熔絲開關 □每場地1組 | 數量： 組 規格： □3ψ4W，110V/220V， A □1ψ110V， A 3ψ220V， A □含無熔絲開關 □每場地1組 □符合 □不符合 |
| 3 | 配線板 | L:800mm±50mm W:600mm±30mm T:20mm±5mm | 塊 | 7 | 含每場地備用1塊 | 數量： 塊 規格： □L mm×W mm×T mm □含每場地備用1塊 | 數量： 塊 規格： □L mm×W mm×T mm □含每場地備用1塊 □符合 □不符合 |
| 4 | 端子台 | 3P、30A | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3 P、30 A □含每場地備用1塊 | 數量： 只 規格： □3 P、30 A □含每場地備用1塊 □符合 □不符合 |
| 5 | 端子台 | 6P以上、30A | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ P、30 A □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ P、30 A □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 6 | 無熔絲開關 | 3P、50AF以上、30AT以上 2.5KA以上 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3P、 AF、 AT KA □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3P、 AF、 AT KA □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 7 | 電力電磁電驛 | 3ψ、AC 220V、5HP 每人4只 | 只 | 28 | 輔助接點2a+2b，含每場地備用4只 | 數量： 只 規格： □3ψ、AC220V、5 HP □每人4只 □輔助接點2a+2b， □含每場地備用4只 | 數量： 只 規格： □3ψ、AC220V、5 HP □每人4只 □輔助接點2a+2b， □含每場地備用4只 □符合 □不符合 |
| 8 | 限時電驛 | AC 220V ON DELAY能設定10sec以上，每人1只 | 只 | 7 | 附底座，含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC 220V ON DELAY 能設定 sec □每人1只 □附底座， □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC 220V ON DELAY 能設定 sec □每人1只 □附底座， □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 9 | 按鈕開關 | UP-STOP-DN | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ON-OFF-ON □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ON-OFF-ON □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 10 | 積熱電驛 | 3ψ、能設定10A以上，每人1只 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3ψ、能設定 A □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 11 | 指示燈 | AC200~ 220V /12~18V、30ψ 或AC 220V、30ψ紅色(或1黃)，每人2只 | 只 | 14 | 含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： 紅色 只、黃色 只 □AC200~220/12~18V、30ψ □AC 220V、30ψ、 □每人 只 □含每場地備用2只， | 數量： 只 規格： 紅色 只、黃色 只 □AC200~220/12~18V、 30ψ □AC 220V、30ψ □符合 □不符合 |
| 12 | 指示燈 | AC200~ 220V /12~18V、30ψ 或AC 220V、30ψ綠色 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： 綠色 □AC200~220/12~18V、30ψ □AC 220V、30ψ □每場地備用1只 | 數量： 只 規格： 綠色 □AC200~220/12~18V、30ψ □AC 220V、30ψ □符合 □不符合 |
| 13 | 指示燈座 | 30ψ三孔座 | 個 | 7 | 含每場地備用1個 | 數量： 個 規格： □30ψ三孔座 □含每場地備用1個 | 數量： 個 規格： □30ψ三孔座 □含每場地備用1個 □符合 □不符合 |
| 14 | 尖嘴鉗 | 6" | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ 6" □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ 6" □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 15 | 電烙鐵 | 30W以上 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ W □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ W □符合 □不符合 |
| 16 | 烙鐵座 |  | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 17 | 毛刷 |  | 支 | 7 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □3" □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □3" □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 18 | 功能鉗 | 含剝線及壓著功能 能適用1.25/2.00㎜2 | 支 | 7 | 1.含每場地備用1支 2.或有封線鉗及剝線鉗則可不用功能鉗 | 數量： 支 規格： □含剝線及壓著功能 □各有封線鉗及剝線鉗 □適用1.25/2.00㎜2 □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □含剝線及壓著功能 □或封線鉗及剝線鉗 □適用1.25/2.00㎜2 □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 19 | 三用電表 | 指針式 | 台 | 7 | 含每場地備用1台 | 數量： 台 規格： □指針式 □含每場地備用1台 | 數量： 台 規格： □指針式 □符合 □不符合 |
| 20 | 十字起子 | 6" | 支 | 7 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □ 6" □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □ 6" □符合 □不符合 |
| 一、電機：第二題 |
| 1 | 工作桌（檯） | L:120 cm~ 180cm W:60cm~100cm H:70cm~90cm | 台 | 12 |  | 數量： 台 規格： L cm W cm H cm | 數量： 台 規格： L cm W cm H cm □符合 □不符合 |
| 2 | 電源箱 | 3ψ4W 110V/220V 或1ψ110V，3ψ220V 各30A以上 | 組 | 1 | 含無熔絲開關，每場地1組 | 數量： 組 規格： □3ψ4W，110V/220V， A □1ψ110V， A 3ψ220V， A □含無熔絲開關 □每場地1組 | 數量： 組 規格： □3ψ4W，110V/220V， A □1ψ110V， A 3ψ220V， A □含無熔絲開關 □每場地1組 □符合 □不符合 |
| 3 | 配線板 | L:800mm±50mm W:600mm±30mm T:20mm±5mm | 塊 | 7 | 含每場地備用1塊 | 數量： 塊 規格： □L mm×W mm×T mm □含每場地備用1塊 | 數量： 塊 規格： □L mm×W mm×T mm □含每場地備用1塊 □符合 □不符合 |
| 4 | 端子台 | 3P、30A | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3P、30A □含每場地備用1塊 | 數量： 只 規格： □3P、30A □含每場地備用1塊 □符合 □不符合 |
| 5 | 端子台 | 8P以上、20A 每人2只 | 只 | 14 | 含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □ P、20A □每人2只 □含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □ P、20A □每人2只 □含每場地備用2只 □符合 □不符合 |
| 6 | 無熔絲開關 | 3P、50AF以上、30AT以上 2.5KA以上 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3P、 AF、 AT KA □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □3P、 AF、 AT KA □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 7 | 電力電磁電驛 | 3ψ、AC 220V、5HP 每人4只 | 只 | 28 | 輔助接點2a+2b，含每場地備用4只 | 數量： 只 規格： □3ψ、AC 220V、5HP □每人4只 □輔助接點2a+2b， □含每場地備用4只 | 數量： 只 規格： □3ψ、AC 220V、5HP □每人4只 □輔助接點2a+2b， □含每場地備用4只 □符合 □不符合 |
| 8 | 限時電驛 | AC 220V ON DELAY能設定10sec以上，每人2只 | 只 | 14 | 附底座，含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □AC 220V ON DELAY 能設定 sec □每人2只 □附底座， □含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □AC 220V ON DELAY 能設定 sec □每人2只 □附底座， □含每場地備用2只 □符合 □不符合 |
| 9 | 限時電驛 | AC 220V OFF DELAY 能設定10sec以上c | 只 | 7 | 附底座，含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC 220V OFF DELAY 能設定 sec □附底座 □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC 220V OFF DELAY 能設定 sec □附底座 □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 10 | 按鈕開關 | ON-OFF-ON 雙層 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ON-OFF-ON 雙層 □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ON-OFF-ON 雙層 □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 11 | 積熱電驛 | 3ψ、能設定10A以上，每人2只 | 只 | 14 | 含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □3ψ、能設定 A □含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □3ψ、能設定 A □含每場地備用2只 □符合 □不符合 |
| 12 | 指示燈 | AC200~ 220V /12~18V 或AC 220V、30ψ紅色(或1黃)，每人2只 | 只 | 14 | 含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □AC200~220V/12~18V、30ψ □AC 220V、30ψ 紅色 只、黃色 只 □每人2只 □含每場地備用2只， | 數量： 只 規格： □AC200~220V/12~18V、30ψ □AC 220V、30ψ 紅色 只、黃色 只 □含每場地備用2只， □符合 □不符合 |
| 13 | 指示燈 | AC200~ 220V /12~18V、30ψ 或AC 220V、30ψ綠色 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC200~220V/12~18V、30ψ、綠色 □AC 220V、30ψ、綠色 □每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC200~220V/12~18V、30ψ、綠色 □AC 220V、30ψ、綠色 □每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 14 | 指示燈座 | 30ψ三孔座 | 個 | 7 | 含每場地備用1個 | 數量： 個 規格： □30ψ三孔座 □含每場地備用1個 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
| 15 | 蜂鳴器 | AC 220V圓形3” | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC220V圓形3” □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □AC220V圓形3” □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 16 | 尖嘴鉗 |  | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □6" " □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □6" □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 17 | 電烙鐵 | 30W以上 | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ W □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □ W □符合 □不符合 |
| 18 | 烙鐵座 |  | 只 | 7 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 19 | 毛刷 | 3" | 支 | 7 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □3" □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □3" □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 20 | 功能鉗 | 含剝線及壓著功能 能適用 | 支 | 7 | 1.含每場地備用1支 2.或有封線鉗及剝線鉗則可不用功能鉗 | 數量： 支 規格： □含剝線及壓著功能 □各有封線鉗及剝線鉗 □適用1.25/2.00㎜2 □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □含剝線及壓著功能 □各有封線鉗及剝線鉗 □適用1.25/2.00㎜ □符合 □不符合 |
| 21 | 三用電表 | 指針式 | 台 | 7 | 含每場地備用1台 | 數量： 台 規格： □指針式 □含每場地備用1台 | 數量： 台 規格： □指針式 □含每場地備用1台 □符合 □不符合 |
| 22 | 十字起子 | 6" | 支 | 7 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □6" □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □6" □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 二、機械： |
| 1 | 鋼索 | 12ψ 長度1600㎜以上 | 條 | 13 | 含每場地備用1條 | 數量： 條 規格： □12ψ □長度 ㎜ | 數量： 條 規格： □12ψ □長度 ㎜ □符合 □不符合 |
| 2 | 12ψ鋼索套管 | 如圖三所示，每人2個 | 個 | 26 | 如圖三，含每場地備用2個 | 數量： 個 規格： □符合圖三所示 □含每場地備用2個 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
| 3 | 清洗油盤 | 長:25cm以上 寬:15cm以上 深:10cm以上 | 支 | 3 | 每場地3支 | 數量： 支 規格： □長 cm×寬 cm×深 cm □每場地3支 | 數量： 支 規格： □長 cm×寬 cm×深 cm □每場地3支 □符合 □不符合 |
| 4 | 瓦斯噴燈 |  | 只 | 26 | 含每場地備用2只 | 數量： 只 規格： □含每場地備用2只 | 數量： 支 規格： □含每場地備用2只 □符合 □不符合 |
| 4 | 鐵瓢 | 足以盛裝1公斤合金溶液 | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □足以盛裝1公斤合金溶液 □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □足以盛裝1公斤合金溶液 □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 5 | 鋼索剪 | 12ψ鋼索適用 | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □12ψ鋼索適用 □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 6 | 水平儀 | 600mm長 | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □600 mm長 □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □600 mm長 □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 7 | 瑯頭 | 3磅 | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □3磅瑯頭 □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □3磅瑯頭 □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 8 | 卷尺 | 公分標示，3公尺以上 | 只 | 13 | 含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □公分標示， □ 公尺長 □含每場地備用1只 | 數量： 只 規格： □公分標示， □ 公尺長 □含每場地備用1只 □符合 □不符合 |
| 9 | 開口扳手 | #17-#19或#17-#17 每人2支為1組 | 組 | 13 | 含每場地備用1組 | 數量： 組 規格： □# 17 ─ # □每人2支為1組 □含每場地備用1組 | 數量： 組 規格： □#17 ─ # □每人2支為1組 □含每場地備用1組 □符合 □不符合 |
| 10 | 斜口鉗 | 6" | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □6" □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □6" □含每場地備用1支 □符合 □不符合 |
| 11 | 鋸片 |  | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 12 | 小刀 |  | 支 | 13 | 含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □含每場地備用1支 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 13 | 定芯模擬台架 | 如圖四所示 | 組 | 13 | 指框架部份，含每場地備用1組 | 數量： 組 規格： □符合圖四所示 □含每場地備用1組 | 數量： 組 規格： □符合圖四所示 □含每場地備用1組 □符合 □不符合 |
| 14 | 支撐管 | 如圖四所示，每人2支 | 支 | 26 | 含每場地備用2支 | 數量： 支 規格： □如圖四所示 □含每場地備用2支 | 數量： 支 規格： □如圖四所示 □含每場地備用2支 □符合 □不符合 |
| 15 | 支撐管螺樁 | 如圖四所示，每人2支 | 支 | 26 | 含每場地備用2支 | 數量： 支 規格 □符合圖四所示 □每人2支 □含每場地備用2支 | 數量： 支 規格： □符合圖四所示 □每人2支 □含每場地備用2支 □符合 □不符合 |
| 16 | 橡皮墊片 | 如圖四所示，每人2片 | 片 | 26 | 含每場地備用2片 | 數量： 片 規格： □符合圖四所示 □每人2片 □含每場地備用2片 | 數量： 片 規格： □符合圖四所示 □每人2片 □含每場地備用2片 □符合 □不符合 |
| 17 | 管夾 | 如圖五所示，每人4只 | 只 | 52 | 含每場地備用4只 | 數量： 只 規格： □符合圖五所示 □每人4只 □含每場地備用4只 | 數量： 只 規格： □符合圖五所示 □每人4只 □含每場地備用4只 □符合 □不符合 |
| 18 | 墊片 | 0.5cm凹型，每人10片 | 片 | 130 | 含每場地備用10片 | 數量： 片 規格： □0.5cm凹型 □每人10片 □含每場地備用10片 | 數量： 片 規格： □0.5cm凹型 □每人10片 □含每場地備用10片 □符合 □不符合 |
| 19 | 螺帽 | M10，每人16只 | 只 | 208 | 含每場地備用16只 | 數量： 只 規格： □M10 □每人16只 □含每場地備用16只 | 數量： 只 規格： □M10 □每人16只 □含每場地備用16只 □符合 □不符合 |
| 20 | 附圓頂大頭針 | 長2.5cm以上，每人4支 | 支 | 52 | 含每場地備用4支 | 數量： 支 規格： □長 cm □每人4支 □含每場地備用4支 | 數量： 支 規格： □長 cm □每人4支 □含每場地備用4支 □符合 □不符合 |
| 21 | 平華司 | M10，每人8只 | 只 | 104 | 含每場地備用8只 | 數量： 只 規格： □M10 □每人8只 □含每場地備用8只 | 數量： 只 規格： □M10 □每人8只 □含每場地備用8只 □符合 □不符合 |
| 22 | 彈簧華司 | M10，每人8只 | 只 | 104 | 含每場地備用8只 | 數量： 只 規格： □M10 □每人8只 □含每場地備用8只 | 數量： 只 規格： □M10 □每人8只 □含每場地備用8只 □符合 □不符合 |

圖五  夾管示圖

圖六  型板示圖

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.附件各項目均為評鑑需求。

七.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

# Text boxes

圖四 全視組立圖