(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：107.8.2

(107年8月28日啟用)

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 03600工業儀器 | 級 別： 乙級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評： 工業儀器 職類場地機具設備 乙 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
| 2 | 場地大小（面積） | 測試場地坪數面積 90㎡ | 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) | 長 m ×寬 m = 平方公尺(m2) |
| 3 | 通風設備 | 選用具備空調設備或通風良好之空間，室溫不超過攝氏28度。 | 選用□空調設備 或□通風良好之空間。 室溫不超過攝氏28度： □符合 □不符合 | 選用□空調設備 或□通風良好之空間。 室溫不超過攝氏28度： □符合 □不符合 |
| 4 | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 1.滅火器： 有效期限: 壓力: □正常 □不正常 2.數量： | 1.滅火器： 有效期限: 壓力: □正常 □不正常 2.數量： |
| 5 | 逃生設施、平面圖、崗位配置圖、及逃生路線及警語標示 | 應於醒目處張貼平面圖、崗位配置圖、逃生路線及警語標示 | 1.逃生設施：□符合 □不符合 2.平面圖：□符合 □不符合 3.崗位配置圖：□符合 □不符合 4.逃生路線：□符合 □不符合 5.警語標示：□符合 □不符合 | 1.逃生設施：□符合 □不符合 2.平面圖：□符合 □不符合 3.崗位配置圖：□符合 □不符合 4.逃生路線：□符合 □不符合 5.警語標示：□符合 □不符合 |
| 6 | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息之用。請註明位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評鑑者免附)

| 工業儀器 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 12 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）。 | 申辦單位自評 （申請每場檢定崗位數量 人 | 實地評鑑 情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申辦單位現有 數量及規格 |  |
| 1 | 警報系統盤 | 50*50*30㎝ 參考試題設備標準(如圖一，圖二) | 台 | 15 |  | 數量： 台 50*50*30㎝ 參考試題設備標準(如圖一，圖二) □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 50*50*30㎝ 參考試題設備標準(如圖一，圖二) |
| 2 | 可程式控制器 | 輸入點數:16點以上 輸出點數:16點以上 | 台 | 2 | 本項設備為受檢人員自備不限廠牌，檢定場地，需要準備2台備用 | 數量： 台 輸入點數: 點 輸出點數: 點 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 輸入點數: 點 輸出點數: 點 |
| 3 | 電子式差壓傳送器 | 電源:24V DC 範圍0—10000mmH2O 200—10000 mm H2O 輸出4—20mA DC | 台 | 7 |  | 數量： 台 電源:24V DC 範圍0—10000mmH2O 200—10000 mm H2O 輸出4—20 mA DC □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 電源:24V DC 範圍0—10000mmH2O 200—10000 mm H2O 輸出4—20 mA DC |
| 4 | 電空變換器 | 輸入:4-20 mA 輸出:0.2 -1.0㎏/㎝2 | 台 | 6 |  | 數量： 台 輸入:4-20 mA 輸出:0.2 -1.0㎏/㎝2 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 輸入:4-20 mA 輸出:0.2 -1.0㎏/㎝2 |
| 5 | 電源供應器 | 0-30V, 3A | 台 | 14 |  | 數量： 台 0-30V, 3A □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 0-30V, 3A |
| 6 | 數位三用電表 | 4 1/2位數以上 | 台 | 14 |  | 數量： 台 4 1/2位數以上 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 4 1/2位數以上 |
| 7 | 精密型壓力計 | 0-2㎏/㎝2 CLASS 0.25以內 | 台 | 8 |  | 數量： 台 0-2㎏/㎝2 CLASS 0.25以內 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 0-2㎏/㎝2 CLASS 0.25以內 |
| 8 | 儀器工作台 | 900*1800mm以上 | 台 | 8 |  | 數量： 台 長 mm 寬 mm | 數量： 台 長 mm 寬 mm |
| 9 | 規劃器 | 配合電子式差壓傳送器使用 | 台 | 8 |  | 數量： 台 | 數量： 台 |
| 10 | 電子式指示控制器 | 輸入:4-20 mA DC or 1-5V DC 輸出:4-20 mA DC or 1-5VDC 指示範圍: 0-100% | 台 | 4 |  | 數量： 台 輸入: □4-20 mA DC or □1-5V DC 輸出: □4-20 mA DC or □1-5V DC 指示範圍: 0-100% | 數量： 台 輸入: □4-20 mA DC or □1-5V DC 輸出: □4-20 mA DC or □1-5V DC 指示範圍: 0-100% |
| 11 | 控制器 | 輸入信號:4-20 mA DC or 1-5VDC 輸出信號:4-20 mA DC or 1-5VDC 控制系統參數由軟體規劃功能 | 台 | 7 |  | 數量： 台 輸入信號:□4-20 mA DC or□1-5V DC 輸出信號:□4-20 mA DC or □1-5V DC 控制系統參數由軟體規劃功能 | 數量： 台 輸入信號:□4-20 mA DC or□1-5V DC 輸出信號:□4-20 mA DC or □1-5V DC 控制系統參數由軟體規劃功能 |
| 12 | 個人電腦 | Pentium以上含作業系統 | 台 | 10 |  | 數量： 台 Pentium以上含作業系統 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 Pentium以上含作業系統 |
| 13 | 標準電壓電流產生器 | 提供4-20mA ,1-5V DC輸出 | 台 | 7 |  | 數量： 台 提供4-20mA ,1-5V DC輸出 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 提供4-20mA ,1-5V DC輸出 |
| 14 | 記錄器 | 1-5V 0-100% | 台 | 5 |  | 數量： 台 1-5V 0-100% □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 1-5V 0-100% |
| 15 | 傳輸信號線 |  | 條 | 6 |  | 數量： 條 | 數量： 條 |
| 16 | 系統軟體 | 配合控制器用規劃軟體 | 套 | 1 |  | 數量： 套 | 數量： 套 |
| 17 | 工具組 | 儀器用工具及特殊工具 | 組 | 5 |  | 數量： 組 | 數量： 組 |
| 18 | 熱電偶 | J、K、E TYPE | 只 | 各4 |  | 數量：各 只 | 數量：各 只 |
| 19 | 電阻溫度計 | RTD | 只 | 4 |  | 數量： 只 | 數量： 只 |
| 20 | 溫度指示控制計 | 輸入:RTD、J、K、E 等TYPE 輸出:1-5V 、4-20mA | 只 | 4 |  | 數量： 台 □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 |
| 21 | 空氣源設備 | 含空氣乾燥機，3HP以上 容量300公升以上 | 台 | 1 |  | 數量： 台 是否有空氣乾燥機： □有 □無 3HP以上： □符合 □不符合 容量300公升以上： □符合 □不符合 | 數量： 台 □符合 □不符合 |
| 22 | 計時鐘 | 掛鐘式 | 個 | 1 |  | 數量： 個 | 數量： 個 |
| 23 | 擴音設備 | 含擴大機、麥克風及喇叭 | 套 | 1 |  | 數量： 套 | 數量： 套 |

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.附件各項目均為評鑑需求。

七.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。