(     單位全銜     )申請技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：111.11.07

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□□□□ | 手 機： |
| 申請部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 20701 金屬帷幕牆職類-帷幕牆項 | 級 別： 丙 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地過期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地。 |
| 第二部分：申請單位自評：金屬帷幕牆職類-帷幕牆項 職類場地機具設備丙級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）及逃生路線圖。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申請單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
|  | 術科筆試專業教室 | 45m2以上 | 長____m*寬____m =面積： m2 | 長____m*寬____m =面積： m2 |
|  | 術科場地面積大小 | 160m2以上 | 長____m*寬____m =面積： m2 | 長____m*寬____m =面積： m2 |
|  | 材料整備室 | 10m2以上 | 長____m*寬____m =面積： m2 | 長____m*寬____m =面積： m2 |
|  | 平面圖（含逃生路線圖）、崗位配置圖 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 |
|  | 逃生設施、警語標示 |  | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
|  | 照明設備 | 符合工作場所照明 | 符合工作場所照明：是□ 否□ | 符合工作場所照明：是□ 否□ |
|  | 計時鐘（指針式或數值式） | 懸掛式， 1個 | 個 | 個 |
|  | 白（黑）板 | 3組，含粉筆或白板筆 | 組，含粉筆或白板筆 | 組，含粉筆或白板筆 |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息用。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：

| 金屬帷幕牆-帷幕牆項職類場地機具設備丙級，崗位數15人（表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申請單位自評 （申請檢定崗位 數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員填寫，填寫實際規格） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位現有數量 |  |
| 1 | 鋼製測試構台 | 詳如試題圖 框架式如試題編號20701-102301/A1 版片式如試題編號 20701-102302/B1 單元式如試題編號 20701-102303/C1 | 座 | 3 | 每座(框架式、版片式及單元式各1座)6個崗位含埋入式插座及配線計18個 | 1.共計____座 (1)框架式 座，規格：□是 □否符合試題 (2)版片式 座，規格：□是 □否符合試題 (3)單元式 座，規格：□是 □否符合試題 2.每座6個崗位含埋入式插座及配線計18個 □是 □否符合 | 1.共計____座 (1)框架式 座，規格：□是 □否符合試題 (2)版片式 座，規格：□是 □否符合試題 (3)單元式 座，規格：□是 □否符合試題 2.每座6個崗位含埋入式插座及配線計18個 □是 □否符合 |
| 2 | 施工架(鷹架) |  | 座 | 4 | 供框架式、單元式帷幕牆用 | 座 | 座 |
| 3 | 鋁梯 | 約1.8公尺 | 座 | 6 | 鋁合金製，供框架式帷幕牆用，含備用1座 | 座，鋁合金製 | 座，鋁合金製 |
| 4 | 起重捲揚機 | 小型吊升荷重500kg以下 | 台 | 6 | 供單元式帷幕牆用，含備用1台 | 1. 台 2.小型吊升荷重 _____kg | 1. 台 2.小型吊升荷重 kg |
| 5 | 水準儀 |  | 台 | 6 | 含備用1台 | 台 | 台 |
| 6 | 電源提供 | 電壓110V | 式 | 1 |  | 1._____式 2.電壓110V：□是 □否 | 1._____式 2.電壓110V：□是 □否 |
| 7 | 電源插座 | 電壓110V | 座 | 18 | 備用3座 | 1. 座 2.電壓110V：□是 □否 | 1. 座 2.電壓110V：□是 □否 |
| 8 | 電源延長線 | 約5公尺 | 組 | 18 | 測試崗位離第8項電源插座3m以上，含備用3組 | 1. 組 2. m | 1. 組 2. m |
| 9 | 安全帽 | 須符合職業安全衛生法令規定 | 頂 | 25 | 應檢人、輔助人員及監評人員使用，另依增加崗位數遞增 | 1. 頂 2.符合職業安全衛生法令規定：□是 □否 | 1. 頂 2.符合職業安全衛生法令規定：□是 □否 |
| 10 | 安全帶 | 須符合職業安全衛生法令規定 | 組 | 18 | 備用3組 | 1. 組 2.符合職業安全衛生法令規定：□是 □否 | 1. 組 2.符合職業安全衛生法令規定：□是 □否 |
| 11 | 反光背心 | 分三色 | 件 | 36 | 應檢人15件、輔助人員15件、監評人員3件及備用3件 | 1.______件 2.分三色：□是 □否 | 1.______件 2.分三色：□是 □否 |
| 12 | 評審工作桌 | 一般 | 張 | 1 |  | _____張 | _____張 |
| 13 | 監考用椅 | 一般 | 張 | 3 |  | _____張 | _____張 |
| 14 | 提示鈴 |  | 個 | 1 | 提醒測試時間用 | 個 | 個 |
| 15 | 工具箱放置鐵櫃 |  | 座 | 3 |  | 座 | 座 |
| 16 | 醫藥箱 |  | 箱 | 1 |  | 箱 | 箱 |
| 17 | 墨斗 | 紅墨線 | 台 | 6 | 含備用1台 | 1. 台 2.紅墨線：□是 □否 | 1. 台 2.紅墨線：□是 □否 |
| 18 | 不鏽鋼角尺 | 30cm | 個 | 18 | 含備用3個 | 1.____個 2._____cm | 1.____個 2._____cm |
| 19 | 捲尺 | 5m 以上 | 個 | 18 | 含備用3個 | 1. 個 2. m | 1. 個 2. m |
| 20 | 鐵鎚 | 1 磅 | 支 | 18 | 含備用3支 | 1. 支 2. 磅 | 1. 支 2. 磅 |
| 21 | S腰帶(含工具袋) |  | 個 | 18 | 含備用3個 | ____個 | ____個 |
| 22 | 電動起子 | 含十字頭 | 組 | 18 | 含備用3組 | 1. 組 2.含十字頭： □是 □否 | 1. 組 2.含十字頭： □是 □否 |
| 23 | 固定扳手 | 19㎜、21㎜ | 組 | 12 | 含備用2組 | ____組 | ____組 |
| 24 | 工具箱 |  | 組 | 18 | 含備用3組 | 組 | 組 |
| 25 | 機具設備一年內定期維護紀錄 |  | 份 | 1 | 首次評鑑者免附 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 |

填報人簽章：                        日期：                    填報單位用印：

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達5次以上。

5.同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。