(     單位全銜     )申請技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：112.11.23

第一部份：基本資料                                                                 (114年1月1日啟用)

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 申請部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 01200 家具木工 | 級 別： 甲級 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國___年___月___日至民國___年___月___日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地過期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地。 |
| 第二部分：申請單位自評：家具木工 職類場地機具設備 甲 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）及逃生路線圖。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申請單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 | 大樓(館) 樓 室 | 大樓(館) 樓 室 |
|  | 場地大小(面積) | 1.總面積需為100平方公尺以上。 2.每位檢定者工作崗位面積5平方公尺以上，且動線空間順暢。 | 總面積 長： _公尺× 寬： 公尺 = 平方公尺 2.每人作業空間_____㎡ | 1.總面積 長： _公尺× 寬： 公尺 = 平方公尺 2.每人作業空間_____㎡ □符合 □不符合 |
|  | 平面圖（含逃生路線圖）、崗位配置圖 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | （乾粉）滅火器 | 藥劑須在有效期內、壓力足夠。 ＊滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 | 滅火器數量： □有效期限： 壓力： □正常 □不正常 □永久有效壓力正常與足夠 |
|  | 逃生設施、警語標示 |  | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息用。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：

| 家具木工 職類場地機具設備 甲 級，崗位數 12 人 (表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動) | 申請單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑 情形 （評鑑人員填寫） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位 現有數量、規格 |  |
| 1. | 工作台 | 1.每人木工工作 台(含虎鉗)一台 2.每人工作台面積1平方公尺以上 | 台 | 12 | 每人一台 | 1.木工工作台(含虎鉗)______台 2.每人工作台面積 _____m ╳ _____m = 平方公尺 | 1.木工工作台(含虎鉗)______台 2.每人工作台面積 _____m ╳ _____m = 平方公尺 □符合 □不符合 |
| 2. | 圓鋸機 | 鋸片直徑300mm，2HP以上，附安全護罩 | 部 | 1 |  | _____部，鋸片直徑_____mm，____HP，附安全護罩 | _____部，鋸片直徑_____mm，____HP，附安全護罩 □ 符合 □不符合 |
| 3. | 懸臂式圓鋸機 | 鋸片直徑300mm，3HP以上，附安全護罩 | 部 | 1 |  | _____部，鋸片直徑_____mm，____HP，附安全護罩 | _____部，鋸片直徑_____mm，____HP，附安全護罩 □ 符合 □不符合 |
| 4. | 帶鋸機 | Ø 26”以上、1/2HP以上 | 部 | 1 |  | _____部，_____”、_____HP | _____部，_____”、_____HP □ 符合 □不符合 |
| 5. | 手壓鉋機 | 300mm以上，附安全護罩 | 部 | 4 |  | _____部，______mm，附安全護罩 | _____部，______mm，附安全護罩 □ 符合 □不符合 |
| 6. | 平鉋機 | 400mm以上 | 部 | 4 |  | ＿＿_部，______mm | ＿ ＿部，______mm □ 符合 □不符合 |
| 7. | 立式鑽孔機 | 1/4HP以上 | 部 | 2 | 準備ø2，ø3，ø8mm麻花鑽頭及ø8mm木釘鑽頭 | ____部，_____HP 準備ø2，ø3，ø8mm麻花鑽頭及ø8mm木釘鑽頭 | __ __部，_____HP 準備ø2，ø3，ø8mm麻花鑽頭及ø8mm木釘鑽頭 □ 符合 □不符合 |
| 8. | 線鉋機(立軸機) | 2HP以上 | 部 | 1 |  | ____部，_____HP | ____部，_____HP □ 符合 □不符合 |
| 9. | 花鉋機(Router) | 2HP以上 | 部 | 1 | 準備1/4R刀1.5分，2分直刀6mm、10mm、12mmT型刀4分，以上各2 支 | ____部，_____HP 準備1/4R刀1.5分，2分直刀6mm、10mm、12mmT型刀4分，以上各2 支 | ____部，_____HP 準備1/4R刀1.5分，2分直刀6mm、10mm、12mmT型刀4分，以上各2 支 □ 符合 □不符合 |
| 10. | 線鋸機 | 1/4HP以上，附線鋸條 | 部 | 1 |  | ____部，_____HP | ____部，_____HP □ 符合 □不符合 |
| 11. | 水平鑽床 | 準備ø8mm木釘鑽頭 | 部 | 1 |  | ____部，準備ø8mm木釘鑽頭 | ____部，準備ø8mm木釘鑽頭 □ 符合 □不符合 |
| 12. | 砂磨機 | 1HP以上，砂盤/砂帶/震盪式 | 部 | 1 |  | ____部，_____HP， ________式 | ____部，_____HP， ___________式 □符合 □不符合 |
| 13. | 砂輪機 | 1/2HP以上，附安全護罩 | 部 | 1 |  | ____部，_____HP，附安全護罩 | ____部，_____HP，附安全護罩 □符合 □不符合 |
| 14. | 製圖桌 | 能繪製A0圖紙 | 張 | 12 | 圖板亦可 | ____張 可繪製A0圖紙 □ 製圖桌 □圖板 | ____張 可繪製A0圖紙 □ 製圖桌 □圖板 □符合 □不符合 |
| 15. | 模板夾具 | 能固定厚20mm寬125mm之板料並附固定模具之螺絲及螺帽 | 支 | 24 | 每人2支 | ____支 厚___mm寬___mm 附固定模具之螺絲及螺帽 | ____支 厚___mm寬___mm 附固定模具之螺絲及螺帽 □ 符合 □不符合 |
| 16. | 手提花鉋機 |  | 部 | 1 |  | ____部 | ____部 □ 符合 □不符合 |
| 17. | 角鑿機 | 1HP以上，附6、9、12，15mm角鑿 | 部 | 2 |  | ____部，___ HP，附6、9、12，15mm角鑿 | ____部，___ HP，附6、9、12，15mm角鑿 □ 符合 □不符合 |
| 18. | 桌上型圓鋸機 | 1.桌上型圓鋸機須有職業安全衛生法第7條所訂之安全標示(TS MARK) 2.鋸片直徑250mm以上 3.附延伸台面、靠板、安全護罩及安全輔助推桿 4.底座，能穩固安置圓鋸機，鋸台台面高度約與工作台同高 5.吸塵設備(或中央集塵) | 台 | 2 |  | 台 □桌上型圓鋸機是否有職業安全衛生法第7條所訂之安全標示(TS MARK) 鋸片直徑 mm □附延伸台面、靠板、安全護罩及安全輔助推桿 □附底座，能穩固安置圓鋸機，鋸台台面高度約與工作台同高 吸塵設備： □單機設備 □中央集塵 □ 符合 □不符合 | 台 □桌上型圓鋸機是否有職業安全衛生法第7條所訂之安全標示(TS MARK) 鋸片直徑徑 mm □附延伸台面、靠板、安全護罩及安全輔助推桿 □附底座，能穩固安置圓鋸機，鋸台台面高度約與工作台同高 吸塵設備： □單機設備 □中央集塵 □ 符合 □不符合 |
| 19. | 機具設備一年內定期維護紀錄 |  | 份 | 1 | 首次評鑑者免附 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 |

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、評鑑合格單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託或委辦辦理術科測試連續三次以上或五年內累計達五次以上。

5.違反第二十三條第三項規定(同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用)。

6.違反第二十五條第二項規定(評鑑合格者之名稱、職類名稱及級別、每場檢定崗位數量及場地地址或機具發生變更時，評鑑合格單位應於辦理測試前三個月內，報中央主管機關核定。

7.未依第二十七條第二項規定辦理(自評表更動時，評鑑合格單位應於中央主管機關所訂期間內，提出評鑑申請或填報調整情形)。

8.辦理技能檢定有徇私舞弊。

9.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

七、技能檢定法規如有修正時，以最新修正版本為準。