(     單位全銜     )申請技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：111.11.23

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□□□□ | 手 機： |
| 申請部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 02000 汽車修護 | 級 別： 丙 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地過期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地。 |
| 第二部分：申請單位自評：汽車修護 職類場地機具設備 丙 級，每場檢定崗位數量人數 人。 |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）及逃生路線圖。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申請單位自評 （申請單位現有規格/數量） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按規格/數量詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(請依各試題配置填列所在建物、樓層與空間名稱)。 | 1.實車操作： 大樓(館) 樓 2.物料區及監評作業 大樓(館) 樓 3.單件拆裝及量測操作 大樓(館) 樓 4.機具設備操作與修護手冊查閱 大樓(館) 樓 | 1.實車操作： 大樓(館) 樓 2.物料區及監評作業 大樓(館) 樓 3.單件拆裝及量測操作 大樓(館) 樓 4.機具設備操作與修護手冊查閱 大樓(館) 樓 |
|  | 場地大小 （面積） | 1.實車操作面積 (1)面積依申請崗位數增加;4/6/8 崗位之面積分別不得低於 112/168/224 m2。 (2)面積可以分割，惟須以2崗 位為一最小單位面積設置， 2崗位之面積不得低於56m2。 2.物料區及監評作業面積10m2。 3.單件拆裝及量測操作面積 96 m2。 4.機具設備操作與修護手冊查閱 面積120m2。 (除實車操作面積應依申請崗位數增加外，其餘面積皆同) | 1.實車操作面積： m × m＝ m2 2.物料區及監評作業面積 m × m＝ m2 3.單件拆裝及量測操作面積 m × m＝ m2 4.機具設備操作與修護手冊查閱面積： m × m＝ m2 □符合 □不符合 | 1.實車操作面積： m × m＝ m2 □符合 □不符合 2.物料區及監評作業面積 m × m＝ m2 □符合 □不符合 3.單件拆裝及量測操作面積 m × m＝ m2 □符合 □不符合 4.機具設備操作與修護手冊查閱面積： m × m＝ m2 □符合 □不符合 |
|  | 平面圖（含逃生路線圖）、崗位配置圖 | 應於測試場地醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 | □平面圖（含逃生路線圖） □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | 逃生設施、警語標示 |  | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 | □逃生門 □緊急出口標示燈 □緊急照明燈 □緩降機或逃生梯(6樓以上) □符合 □不符合 |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息用。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |

（二）機具設備部分：

| 汽車修護 職類場地機具設備 丙 級，崗位數 8/12/16 人 （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動） | 申請單位自評 （申請檢定崗位數： 人) | 評鑑人員實地評鑑 （請評鑑人員詳填各項實評數量、規格或廠牌） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 機具或設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格或廠牌 |  |
| 共用工具設備 |
|  | 工場排氣設備 | 能將各應檢汽車、引擎等排放廢氣排出工場外 | 套 | 1 |  | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
|  | 空氣壓縮機及 配管 | 配合各檢定工作位置 | 套 | 1 |  | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
|  | 消防設備（滅火器） | 配合崗位數 藥劑須在有效期內、壓力足夠 ✽滅火器如為永久有效，於有效期限需註明永久有效壓力正常與足夠 | 個 | 8/12/16 | (依申請崗位數) | 數量： 個 規格： □有效期限： 壓力：□正常□不正常 □永久有效壓力正常與足夠 □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □有效期限： 壓力：□正常□不正常 □永久有效壓力正常與足夠 □符合 □不符合 |
| 實車操作試題－定期保養 |
|  | 實車 | 國產車，各系統功能正常 | 輛 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 輛 規格功能： □符合 □不符合 | 數量： 輛 規格功能： □符合 □不符合 |
|  | 手工具組 | 如試題答案紙（一） | 套 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
|  | 扭力扳手(用於底盤螺絲/洩油螺絲/輪胎) | 配合檢定車型 SI單位 | 組 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 頂車機 | 一般型 | 台 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 橡皮枕木(頂車機頂底盤使用) | 一般型(4塊/組) | 組 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 前後裝設反射鏡(確認燈光系統用) | 一般型(2面/組) | 組 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 機油芯拆卸工具 | 配合檢定車型 | 個 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 溫度計(冷氣空調量測用) | 一般型 | 支 | 2 |  | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 轉速錶(使用車用診斷儀器則免準備) | 配合檢定車型 | 組 | 2/3/4 | (依申請崗位數) 二個工作崗位使用一組 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □配合檢定車型 □符合 □不符合 |
|  | 正時燈(使用車用診斷儀器則免準備) | 一般型 | 支 | 2/3/4 | (依申請崗位數) 二個工作崗位使用一支 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 工作桌 | 一般型，可分別置放零件及特殊工具 | 張 | 2 |  | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 |
|  | 空氣槍(含高壓空氣及管路，清潔空氣濾清器用) | 一般型 | 只 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 廢機油存油桶 | 一般型 | 只 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 機油空瓶 | 一般型 | 瓶 | 4/6/8 | (依申請崗位數)回收重複使用 | 數量： 瓶 規格： □符合 □不符合 | 數量： 瓶 規格： □符合 □不符合 |
|  | 文件夾 | 一般型 | 只 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 計時碼錶 | 60’(附有鈴響提示) | 只 | 3/4/5 | (依申請崗位數)二個工作崗位使用一個(一個備用) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合檢定車型 | 套 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
|  | 零件盆 | 一般型 | 只 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 葉子板護套 | 磁鐵式(三片或ㄇ字形) | 組 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 座椅護套 | 一般型 | 只 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 方向盤護套、排檔桿護套 | 一般型 | 只 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 腳踏墊 | 一般型 | 張 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 |
|  | 安全工作帽 | 一般型 | 頂 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 頂 規格： □符合 □不符合 | 數量： 頂 規格： □符合 □不符合 |
|  | 護目鏡 | 一般型 | 副 | 4/6/8 | (依申請崗位數) | 數量： 副 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 副 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
| 實車操作試題－維修 |
|  | 柴油引擎附架 | 引擎4缸，可發動，各系統功能正常（配備高壓分油式VE噴射泵） | 台 | 1 |  | 數量： 台 規格： □ 缸引擎 □可發動，各系統功能正常 □配合試題4-1~4-3 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： 缸引擎 可發動，各系統功能正常 □配合試題4-1~4-3 □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合檢定車型 | 套 | 1 |  | 數量： 套 規格： □配合自評表實車操作試題-維修項目1柴油引擎附架車型 □配合試題4-1~4-3 □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □配合自評表實車操作試題-維修項目1柴油引擎附架車型 □配合試題4-1~4-3 □符合 □不符合 |
|  | 工作檯 | 一般型 | 張 | 1 | 試題1-1 | 數量： 張 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 張 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 橫拉桿球接頭拆卸特工 | 配合檢定車型 | 組 | 1 | 試題1-2 | 數量： 組 規格： □配合車型 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □配合車型 □符合 □不符合 |
|  | 油盆 | 一般型 | 個 | 2 | 試題1-3、4-1 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 油管T型接頭 | 配合檢定車型 | 只 | 1 | 試題2-1 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 燃油壓力錶 | 配合檢定車型 | 個 | 1 | 試題2-1 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 三用電錶 | 數位型 | 個 | 1 | 試題2-2、3-1、3-6~3-11 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 起動跨接線 | 一般型 | 組 | 1 | 試題3-3 | 數量： 組 規格： □1組2條，可連接外部電源進行跨接起動 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □1組2條，可連接外部電源進行跨接起動 □符合 □不符合 |
|  | 不斷電跨接線 | 一般型 | 組 | 1 | 試題3-3 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 轉接測試線組 | 一般型 | 盒 | 1 | 試題2-2 配合電錶量測 | 數量： 盒 規格： □符合 □不符合 | 數量： 盒 規格： □符合 □不符合 |
|  | 複合壓力錶(R134a) | 配合檢定車型 | 組 | 1 | 試題3-5 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 飾板固定扣拆除器 | 配合檢定車型 | 組 | 1 | 試題3-11 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 油管扭力扳手 | 配合柴油引擎型式 | 組 | 1 | 試題4-1 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 柴油引擎汽缸壓力錶 | 配合柴油引擎型式 | 只 | 1 | 試題4-1 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 扭力扳手 | 配合柴油引擎型式 | 組 | 1 | 試題4-2、4-3(可與油管扭力扳手共同使用) | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 電流錶 | 感應式鈎錶 | 只 | 1 | 試題4-3 | 數量： 只 規格： □感應式鈎錶 □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □感應式鈎錶 □符合 □不符合 |
|  | 比重計 | 一般型 | 支 | 1 | 試題3-3 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 繼電器拔除器 | 通用型 | 支 | 4 | 試題3-10 | 數量： 支 規格： □通用型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □通用型 □符合 □不符合 |
| 單件拆裝及量測操作試題－單件拆裝共用工具設備 |
|  | 手工具組 | 含套筒 | 套 | 4 |  | 數量： 套 規格： □含套筒 □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □含套筒 □符合 □不符合 |
|  | 扭力扳手 | 一般型，SI制 | 組 | 4 |  | 數量： 組 規格： □一般型 □SI制 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □一般型 □SI制 □符合 □不符合 |
|  | 計時碼錶 | 30'～60' | 只 | 2 |  | 數量： 只 規格： ' □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： ' □符合 □不符合 |
|  | 文件夾 | 一般型 | 只 | 4 |  | 數量： 只 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 工作桌 | 一般型 | 張 | 4 |  | 數量： 張 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 張 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 零件盆 | 一般型 | 只 | 3 |  | 數量： 只 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
| 單件拆裝及量測操作試題－單件拆裝工具設備 |
|  | 架上汽油引擎 | 4缸引擎，OHC進氣系統，進氣系統功能正常 能正常發動 | 台 | 1 | 試題1 | 數量： 台 規格： □4缸引擎 □OHC進氣系統 □進氣系統功能正常 □能正常發動 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □4缸引擎 □OHC進氣系統 □進氣系統功能正常 □能正常發動 □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合引擎型式 | 本 | 1 | 試題1 | 數量： 本 規格： □配合引擎 □符合 □不符合 | 數量： 本 規格： □配合引擎 □符合 □不符合 |
|  | T形扳手 | 配合引擎型式 | 支 | 1 | 試題1 | 數量： 支 規格： □配合引擎型式 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □配合引擎型式 □符合 □不符合 |
|  | 齒輪固定特殊工具 | 配合引擎型式 | 個 | 1 | 試題1 | 數量： 個 規格： □配合車型 □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □配合車型 □符合 □不符合 |
|  | 氣動扳手 | 一般型 | 支 | 1 | 試題1 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 架上汽油引擎 | 4缸引擎，附頂上凸輪式(OHC)汽缸蓋總成 | 台 | 1 | 試題2 | 數量： 台 規格： □4缸引擎 □附頂上凸輪式(OHC) 汽缸蓋總成 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □4缸引擎 □附頂上凸輪式(OHC) 汽缸蓋總成 □符合 □不符合 |
|  | 扭力角度量規 | 一般型 | 支 | 1 | 試題2 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合引擎型式 | 本 | 1 | 試題2 | 數量： 本 規格： □配合車型引擎 □符合 □不符合 | 數量： 本 規格： □配合車型引擎 □符合 □不符合 |
|  | 刮刀 | 一般型 | 支 | 1 | 試題2 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 塑膠(木)榔頭 | 一般型 | 支 | 1 | 試題2 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 架上汽油引擎 | 引擎本體，曲軸、凸輪軸與活塞配件齊全 | 台 | 1 | 試題3 | 數量： 台 規格： □引擎本體 □曲軸、凸輪軸與活塞配件齊全 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □引擎本體 □曲軸、凸輪軸與活塞配件齊全 □符合 □不符合 |
|  | 扭力角度量規 | 一般型 | 支 | 1 | 試題3 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合引擎型式 | 本 | 1 | 試題3 | 數量： 本 規格： □配合車型引擎 □符合 □不符合 | 數量： 本 規格： □配合車型引擎 □符合 □不符合 |
|  | 活塞環夾 | 配合引擎型式 | 個 | 1 | 試題3 | 數量： 個 規格： □配合車型引擎 □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □配合車型引擎 □符合 □不符合 |
|  | 機油壺 | 一般型 | 個 | 1 | 試題3 | 數量： 個 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 塑膠(木)榔頭 | 一般型 | 支 | 1 | 試題3 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 架上汽油引擎 | 4缸引擎，墊片調整式汽門間隙進氣系統，進氣系統功能正常，能正常發動 | 台 | 1 | 試題4 | 數量： 台 規格： □4缸引擎 □墊片調整式汽門間隙進氣系統 □進氣系統功能正常 □能正常發動 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □4缸引擎 □墊片調整式汽門間隙進氣系統 □進氣系統功能正常 □能正常發動 □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合引擎型式 | 本 | 1 | 試題4 | 數量： 本 規格： □配合汽油引擎 □符合 □不符合 | 數量： 本 規格： □配合汽油引擎 □符合 □不符合 |
|  | 厚薄規 | 一般型 | 個 | 1 | 試題4 | 數量： 個 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 測微器 | 配合引擎型式 | 組 | 1 | 試題4 | 數量： 組 規格： □配合引擎型式 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □配合引擎型式 □符合 □不符合 |
|  | 磁鐵棒 | 一般型 | 支 | 1 | 試題4 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 調整片特殊拆裝工具 | 配合引擎型式 | 組 | 1 | 試題4 | 數量： 組 規格： □配合車型 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □配合車型 □符合 □不符合 |
|  | 調整墊片組 | 配合引擎型式 | 組 | 1 | 試題4 | 數量： 組 規格： □配合引擎型式 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □配合引擎型式 □符合 □不符合 |
| 單件拆裝及量測操作試題－實車(後輪驅動車)共用工具設備 |
|  | 汽車 | 後輪驅動車，具手排離合器裝置及傳動軸，引擎必須能發動 | 台 | 1 |  | 數量： 台 規格功能： □採用後驅(RWD)傳動式手排汽車 □離合器為機械操縱式 □引擎必須能發動 □離合器及排檔功能正常（注意：先將驅動輪端用頂車架頂高） □符合 □不符合 | 數量： 台 規格功能： □採用後驅(RWD)傳動式手排汽車 □離合器為機械操縱式 □引擎必須能發動 □離合器及排檔功能正常（注意：先將驅動輪端用頂車架頂高） □符合 □不符合 |
|  | 千斤頂 | 能承載2 t以上 | 台 | 1 |  | 數量： 台 規格： □一般型 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □一般型 □符合 □不符合 |
|  | 馬椅 | 一般型 | 台 | 2 |  | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 手工具組 | 含套筒 | 套 | 2 |  | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
|  | 車輪止檔塊(輪擋) | 一般型 | 只 | 4 |  | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合檢定車型 | 套 | 1 |  | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格： □符合 □不符合 |
|  | 文件夾 | 一般型 | 只 | 2 |  | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 工作桌 | 一般型 | 張 | 2 |  | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 |
|  | 零件盆 | 一般型 | 只 | 2 |  | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
| 單件拆裝及量測操作試題－實車(後輪驅動車)工具設備 |
|  | 鋼尺 | 30 cm | 支 | 1 | 試題5-1 | 數量： 支 規格： cm □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： cm □符合 □不符合 |
|  | 後軸油封拆卸器 | 一般型 | 組 | 1 | 試題5-2 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 氣動扳手 | 一般型 | 支 | 1 | 試題5-2 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 後軸拆裝拉拔器 | 配合檢定車型 | 組 | 1 | 試題5-2 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 後軸油封安裝工具 | 配合檢定車型 | 組 | 1 | 試題5-2 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 油盆 | 一般型 | 個 | 1 | 試題5-4 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 油壺 | 一般型 | 個 | 1 | 試題5-4 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 拆胎機 | 一般型 | 台 | 1 | 試題5-5 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 撬棒 | 一般型 | 支 | 1 | 試題5-5 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 輪胎平衡機 | 通用型 | 台 | 1 | 試題5-6 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 補胎工具組 | 通用型 | 組 | 1 | 試題5-6 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 鉛塊鉗 | 通用型 | 組 | 1 | 試題5-6 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
| 單件拆裝及量測操作試題－量測操作工具設備 |
|  | 直定規 | 一般型 | 支 | 1 |  | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 厚薄規 | 一般型 | 支 | 4 |  | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 數位電錶 | 一般型 | 台 | 8 |  | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 量缸錶組 | 含針盤量規，精度0.01mm | 組 | 2 |  | 數量： 組 規格： □精度: 0.01㎜ □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □精度: 0.01㎜ □符合 □不符合 |
|  | 外徑測微器 | 25 mm-50 mm | 支 | 3 |  | 數量： 支 規格： mm- mm □解析度: 0.01㎜ □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： mm- mm □解析度: 0.01㎜ □符合 □不符合 |
|  | 外徑測微器 | 50 mm-75 mm | 支 | 1 |  | 數量： 支 規格： mm- mm □解析度: 0.01㎜ □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： mm- mm □解析度: 0.01㎜ □符合 □不符合 |
|  | 針盤量規組 | 含磁性座，精度:0.01㎜ | 組 | 1 |  | 數量： 組 規格： □精度: 0.01㎜ □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □精度: 0.01㎜ □符合 □不符合 |
|  | 煞車鼓內徑規 | 一般型 | 支 | 1 |  | 數量： 支 規格： 精度: ㎜ □得依現場所備車型以游標卡尺替代 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： 精度: ㎜ □得依現場所備車型以游標卡尺替代 □符合 □不符合 |
|  | 游標卡尺 | 一般型，精度0.05㎜以內 | 支 | 3 |  | 數量： 支 規格： 精度: ㎜ □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： 精度: mm □符合 □不符合 |
|  | 火星塞間隙規 | 一般型 | 支 | 1 |  | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 量測平台 | 一般型 | 個 | 1 |  | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | V型枕 | 適合支撐凸輪軸 | 組 | 1 |  | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 鋼尺 | 30 cm | 支 | 1 |  | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
| 機具設備操作與修護手冊查閱試題－機具設備操作工具設備 |
|  | 手工具組 | 如工具箱（含套筒組） | 箱 | 3 | 共同 | 數量： 箱 規格： □符合 □不符合 | 數量： 箱 規格： □符合 □不符合 |
|  | 工作檯 | 一般型 | 張 | 3 | 共同 | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 | 數量： 張 規格： □符合 □不符合 |
|  | 計時碼錶 | 60'(附有鈴響提示) | 只 | 3 | 共同 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 油盆 | 一般型 | 個 | 5 | 共同 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 文件夾 | 一般型 | 只 | 5 | 共同，一只備用 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 一般充電機 | 110 V可充12V、24 V 附有電壓及電流錶(附使用說明書) | 台 | 1 | 試題1 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 快速充電機 | 110 V可充12 V及24 V附有電壓及電流錶(附使用說明書) | 台 | 1 | 試題2 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合充電電瓶車種型式 | 本 | 1 | 試題1、2 | 數量： 本 規格： □符合 □不符合 | 數量： 本 規格： □符合 □不符合 |
|  | 電瓶 | (依提供修護手冊內之電瓶型式)12 V同型式同電容量 | 個 | 4 | 試題1、2、6 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 | 數量： 個 規格： □符合 □不符合 |
|  | 空氣壓縮機 | 1/2 hp以上，皮帶式驅動、移動式(含空氣槍、空氣管路及接頭)(附使用說明書) | 台 | 1 | 試題3 | 數量： 台 規格： hp □皮帶式驅動 □移動式 □含空氣槍、空氣管路及接頭 □附使用說明書 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： hp □皮帶式驅動 □移動式 □含空氣槍、空氣管路及接頭 □附使用說明書 □符合 □不符合 |
|  | 廢氣分析儀 | CO 0～8％、HC 0～10000 ppm以上(附使用說明書) | 台 | 1 | 試題4 | 數量： 台 規格： CO ～ ％ HC ～ ppm □附使用說明書 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： CO ～ ％ HC ～ ppm □附使用說明書 □符合 □不符合 |
|  | 架上汽油引擎 | (可發動進行廢氣測試)配合廢氣檢驗，排氣尾管(或延長管)插入取樣管路長度至少須60cm以上 | 台 | 1 | 試題4 | 數量： 台 規格： □具排氣尾管/延長管長度 cm □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □具排氣尾管/延長管長度 cm □符合 □不符合 |
|  | 引擎本體附飛輪 | 固定於引擎工作架 | 台 | 1 | 試題5 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 橡膠榔頭 | 一般型 | 支 | 1 | 試題5 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 氣動扳手 | 1/2”一般型(附使用說明書)(含套筒、空氣管路及接頭) | 支 | 1 | 試題5 | 數量： 支 規格： ” □附使用手冊 □符合 □不符合 | 數量： 支 規格： □符合 □不符合 |
|  | 扭力扳手 | 配合檢定引擎型式，SI單位 | 組 | 1 | 試題5 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 電瓶試驗器 | 具負載測試功能 (附使用說明書) | 台 | 1 | 試題6 | 數量： 台 規格： □附使用說明書 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 架上噴射引擎 | 具診斷測試接頭，功能正常可發動 | 台 | 1 | 試題7 | 數量： 台 規格功能： □具診斷測試接頭 □功能正常可發動 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格功能： □符合 □不符合 |
|  | 車用診斷儀器 | 配合檢定引擎型式(附使用說明書) | 組 | 1 | 試題7 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □符合 □不符合 |
|  | 千斤頂 | 能承載2 t 以上 | 台 | 1 | 試題8 | 數量： 台 規格： 能承載 t □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 車輛(操作千斤頂使用) | 不限型式 | 台 | 1 | 試題8 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 | 數量： 台 規格： □符合 □不符合 |
|  | 輪胎止檔塊(輪擋) | 一般型 | 只 | 2 | 試題8 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 馬椅 | 一般型 | 只 | 2 | 試題8 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 | 數量： 只 規格： □符合 □不符合 |
|  | 水箱壓力試驗器 | 一般型(含水箱蓋測試轉接頭) | 組 | 1 | 試題9 | 數量： 組 規格： □含水箱蓋測試轉接頭 □符合 □不符合 | 數量： 組 規格： □含水箱蓋測試轉接頭 □符合 □不符合 |
|  | 架上汽油引擎 | 水箱及水箱蓋壓力測試用，冷卻系統功能正常 | 台 | 1 | 試題9 | 數量： 台 規格功能： □冷卻系統功能正常 □符合 □不符合 | 數量： 台 規格功能： □冷卻系統功能正常 □符合 □不符合 |
|  | 修護手冊 | 配合檢定車型 | 本 | 各1 | 試題8、9 | 數量：各 本 規格內容： □配合試題8檢定車輛型式: ， 本 □配合試題9架上汽油引擎型式: ， 本 □符合 □不符合 | 數量：各 本 規格內容： □配合試題8檢定車輛型式: ， 本 □配合試題9架上汽油引擎型式: ， 本 □符合 □不符合 |
|  | 電瓶型號與電容量換算表 |  | 張 | 1 | 機具試題1、2、6 | 數量： 張 規格內容： □符合 □不符合 | 數量： 張 規格內容： □符合 □不符合 |
| 機具設備操作與修護手冊查閱試題－修護手冊查閱 |
|  | 修護手冊 | 不同車型 (含引擎、底盤、電系) | 套 | 4 |  | 數量： 套 規格內容： □符合 □不符合 | 數量： 套 規格內容： □符合 □不符合 |
|  | 機具設備一年內定期維護紀錄 |  | 份 | 1 | 首次評鑑者免附 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 | □有 □無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 □首次評鑑者免附 □符合 □不符合 |

| 填報人簽章： | 日期： | 填報單位用印： |
| --- | --- | --- |

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：

1.場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。

2.場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3.評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4.拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達5次以上。

5.同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。

6.場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。

7.辦理技能檢定有徇私舞弊。

8.其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

四、評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。